Garwolin, dnia 21 lipca 2016r.

TI.271.6.2016

Odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowę hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa/ (Dz. U. 2015 poz. 2164) Zamawiający – Miasto Garwolin – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Grupa XV

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja dachu posiada odporność ogniową R15, oraz przekrycie dachu posiada odporność ogniową RE15, zgodnie z wymaganiami dla budynku klasy odporności pożarowej C.

Odp.

Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta konstrukcja dachu posiada odporność ogniową R 15, a przekrycie dachu odporność ogniową RE 15.

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie projektu drogowego.

Odp.

Zamawiający udzielił w dniu 13 .07.2016r. odpowiedzi na zapytanie . (Grupa VI, pyt.2). Zamawiający ponadto udostępnia na  swojej na stronie internetowej www.garwolin.pl (zakładka przetargi, BIP) plan sytuacyjny  -”dojścia utwardzone, podjazd dla niepełnosprawnych”.

Plik:– dostępny   pod nazwą:- „-”Dojścia utwardzone, podjazd dla niepełnosprawnych”.

Grupa XVI

Pytanie 1

# W części opisowej projektu pkt 4.3.2. projektant podaje „Dodatkowo na przewodach nawiewnych i wyciągowych do pomieszczeń w celu wyeliminowania przenoszenia hałasu do pomieszczeń przewidziano tłumiki”. Brak jest elementów tłumiących w specyfikacji elementów a także w przedmiarze. Proszę o podanie liczby i rodzajów tłumików.

# Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, nie przewiduje się montowania

# dodatkowych tłumików. Punkt pkt 4.3.2. w opisie projektu należy wykreślić.

# Pytanie 2

# Prędkość powietrza na czerpni i wyrzutni wentylacji hali są przekroczone dwukrotnie. Podobnie jest z przekrojami kanałów w tym układzie. Będzie to skutkowało zwiększonym hałasem i oporami przepływu powietrza. Czy tak ma pozostać ?

# Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, prędkości są dobrane prawidłowo.

# Pytanie 3

# W opisie projektu wentylacji pkt. 4.3.3. „Należy izolować termicznie (przeciwwilgociowo) odcinki przewodów czerpnych zespołów nawiewnych. Izolacje należy wykonać z płyt samoprzylepnych Thermasheet FR o grubości 30 mm. Należy izolować przewody pomiędzy wentylatorem a tłumikami akustycznymi oraz wszystkie przewody w maszynowni wentylacyjnej. Izolacje należy wykonać z mat z wełny mineralnej grubości 30 mm na folii aluminiowej”. A w pkt. 4.5 „Przewody instalacji: na odcinkach ssawnych izolować matami z wełny mineralnej gr. 50 mm pod płaszcz z folii AL. Na odcinkach tłocznych w korytarzach i przestrzeniach technicznych izolować matami z wełny mineralnej gr. 30mm pod płaszcz z folii AL.”

# W przedmiarze są tylko maty z wełny mineralnej 30mm.

# Proszę o wyjaśnienie tej kwestii i dostosowanie przedmiarów w zakresie ilości i rodzaju uwzględniając, że ilości izolacji należy liczyć po obwodzie kanałów powiększonych o grubość izolacji.

# Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, należy zastosować maty z wełny

# mineralnej 30 mm na wszystkich przewodach.

# Pytanie 4

# Wydatek wentylatorów W5 jest dobrany przy sprężu 0 Pa. Nie zostanie uzyskana wymagana wydajność wentylacji.

# Wentylatory podłączone są do wspólnego kanału bez przepustnic zwrotnych. Przy włączonej wentylacji w jednym pomieszczeniu powietrze przetłaczane będzie do sąsiedniego. Czy tak ma pozostać?

# Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, należy zastosować przepustnice zwrotne

# za wentylatorami.

# Pytanie 5

# W układzie wentylacyjnym Wyw 3, dla zachowania odpowiedniego bilansu wentylatory Went 2.1 do Went 2.13 powinny być sprzężone z układem nawiewnym N2. W projekcie zakładane jest starowanie z wyłącznika oświetlenia i wyłączane za zwłoką czasową. Zakładane w projekcie podciśnienie nie będzie mogło być zachowane. Ponadto wszystkie wentylatory tego układu podłączone są do wspólnego kanału bez przepustnic zwrotnych i mają zbyt niskie ciśnienie dyspozycyjne dla osiągnięcia wymaganego wydatku. Czy tak ma pozostać ?

# Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, należy zastosować przepustnice zwrotne

# za wentylatorami. Went 2. i Wyw.3 współpracuje z układem nawiewnym N3. – informacja

# zawarta w opisie pkt.2.2: Zaplecze socjalne i sanitarne – instalacja N3/W3, N4/W4, N5, N6, N7,

# W5.

# Pytanie 6

# Proszę o załączenie rysunków konstrukcyjnych dachu nad halą sportową część A

# W załączonej dokumentacji załączono tylko rzut więźby dachowej budynek A rys. K-22. Brak rysunków i rozwiązań konstrukcyjnych dźwigarów dwuspadowych z drewna klejonego o rozpiętości 25.07 oraz płatwi z drewna klejonego. Szczegóły umocowania dźwigarów na słupach płatwi, brak w projekcie stężni połacowych - rysunki szczegółowe dźwigara z drewna klejonego i płatwi klejonych.  Podano producenta ANDREWEX, zamawiający nie może wskazywać producenta, który ma wykonać dźwigary i płatwie z drewna klejonego.

Należy załączyć rysunki konstrukcyjne, aby umożliwić należytą wycenę i wykonanie przez innych producentów

Odp.  Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, sztywność dachu jest zapewniona przez  płatwie o rozstawie co 1,8m oraz krokwie o rozstawie co 1,35m. Węzeł podporowy zostanie zaprojektowany przez producenta dźwigara. W słupach żelbetowych nośnych przewidziano blachy głowicy gr. 16mm o wymiarach 380x500mm. Sposób kotwienia poda producent dźwigara. Geometria dźwigara i obciążenia zawarte są w obliczeniach statycznych. W załączeniu przesyłamy geometrię dźwigara.

# Pytanie 7

Na elewacjach ściany licowe zaprojektowano wykonanie z cegły klinkierowej CRH BALTIC. CRH jako jedyny producent wycofał z produkcji cegłę klinkierową „BALTIC”. Czy Zamawiający klinkierowej  podanie innej cegły klinkierowej dostępnej na rynku.

Odp.Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, dopuszcza się zastosowanie innej cegły

klinkierowej o porównywalnych parametrach technicznych i podobnej kolorystyce po

uzgodnieniu z inwestorem i użytkownikiem na etapie realizacji.

Pytanie 8

Brak rysunków obudowy grzejników co i sposobu ich mocowania.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, w projekcie architektonicznym

rys. A-27 , zamieszczono przykładową obudowę grzejników.

Pytanie 9

W wykazie drzwi wewnętrznych i przedmiarze wskazano ościeżnice stalowe laminowane w

kolorze drzwi drewna bukowego. Ościeżnice metalowe laminowane nie są produkowane, mogą być tylko malowane, natomiast laminowane mogą być ościeżnice z MDF.

Odp. Należy przyjąć ościeżnice laminowane z MDF.

Pytanie 10

Balustrady wewnętrzne „B1” 46,0m i „B2” 66,70m i poręcze z jakiej stali mają być

wykonane: malowane proszkowo, stal nierdzewna czy ze stali zwykłej malowanej olejno.

Odp. Balustrady wewnętrzne „B1” 46,0m i „B2” 66,70m i poręcze oraz pozostałe balustrady

zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie wykonać ze stali kwasoodpornej i takie należy przyjąć do

wyceny.

Pytanie 11

Brak wyszczególnienia rodzaju uchwytów łazienkowych dla niepełnosprawnych i rodzaju

materiału.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, w łazienkach dla niepełnosprawnych

zastosowano 2 rodzaje uchwytów ze stali kwasoodpornej: uchwyt stały dł. 50,0cm - 2szt oraz

uchylny dł. 70,0cm – 2szt.

Pytanie 12

Brak wyszczególnienia ilości boisk i linii malowanych w hali sportowej.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, projekt technologiczny przewiduje trzy

rodzaje boisk i linii malowanych :siatkówka – rys.T-3, koszykówka T-4 i piłka ręczna T-5.

Ponadto cena oferty brutto musi obejmować wymalowanie linii boiska do unihokeja.

Pytanie 13

Brak określenia z jakiego materiału wykonana wycieraczka i jej grubość.

Odp.  Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, wycieraczka ażurowa z gumy gr.

15mm.

Pytanie 14

Brak wymiarów i rodzaju obrzeży palisadowych.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, obrzeża palisadowe o wym. dł.37cm

wys. 28cm i gr. 6cm

Pytanie 15

Brak wysokości gazonów na rośliny

Odp. Gazony o wym.120x80x50cm

Pytanie 16

Kotara grodząca wg wykazu sprzętu sportowego o wym. 22,0x6,70 szt. 2 właściwy wymiar powinien wynosić 22,0x11,0m ponieważ kotary będą mocowane do płatwi dachowych. Wymiar 22,0x11,0m dopasowany do wysokości hali w miejscu w którym kotary mają być zamontowane. Proszę o informację jaką kotarę przyjąć do wyceny- przesuwną czy podnoszoną lub przesuwną elektrycznie. Jeżeli elektrycznie to należy wykonać również instalację elektryczną.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta , zgodnie z wykazem wyposażenia należy zastosować „ Kurtyna dwuczęściowa ( siatka z tkaniny niepalnej w dolnej części”, wymiary 22,0x6,70m- kpl2. Zgodnie z wytycznymi do montażu sprzętu:” kotary dzielące halę sportową -szyny do podwieszania kurtyn mocować na wieszakach do konstrukcji dachowej”. Kurtyny są przesuwane ręcznie.

# Grupa XVII

Pytanie

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie.

Wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

1.  W odpowiedziach do SIWZ z dn. 30 czerwca 2016 roku Zamawiający wskazał

Zwracamy Zamawiającemu uwagę, że przed  przedmiot zamówienia powinien być opisywany za pomocą norm. Można przyjąć, że minimalny próg równoważności wyznaczają te normy. Wnosimy o przestrzeganie zasady, że minimalny próg równoważności ma wyznaczać norma PN EN 14904.

Opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, że Zamawiający narzuca przekrój podłogi jest niezgodne z Pzp.

Każdy producent nawierzchni ma swoją konstrukcję podłogi, którą poddaje badaniu na zgodność z normą PN EN 14904, dlatego też podłogę, którą wpisano do dokumentacji przetargowej może wykonać wyłącznie jeden producent. Każdy inny wykonawca posadzki nie będzie mógł się wylegitymować badaniami na zgodność z normą PN EN 14904, natomiast nikt inny niż producent tej podłogi nie będzie mógł wykonać, gdyż może być posądzony o kradzież know- how.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie przetargu, zgodnie z obowiązującą Zamawiającego Ustawą Pzp.

Wnosimy o dopuszczenie wszystkich podłóg systemowych z nawierzchnią drewnianą gr. 22 mm, zgodnych z normą PN EN 14904. Dzięki temu Zamawiający uniknie zarzutu ukierunkowywania się na jednego producenta posadzki.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, Parametry podłogi sportowej opisane zostały w dokumentacji projektowej.

Projektant dopuszcza zastosowanie systemowej podłogi sportowej zgodnie z normą PN EN 14904 np. ARIM SPORT 2S lub innej równoważnej. Podłoga powierzchniowo-elastyczna zbudowana z legarów, podkładek elastycznych oraz warstwy wierzchniej wykonanej z twardego litego drewna liściastego o gr. 20,0mm +/- 2mm.

Podłoga fabrycznie lakierowana. Całość wykończona listwą wentylacyjną umożliwiającą cyrkulację powietrza pod podłogą. Wymaga się , aby podłoga sportowa posiadała raporty z wszystkich badań wg poniższych parametrów normy PN EN 14904:2006

- absorpcja energii >= 55%< 75%

- odkształcenie standardowe >=2,3mm<5,0mm

- odbicie piłki min.90%

- współczynnik poślizgu >=80 >=110

- obciążenia tłoczne >=1500N

- odporność na zużycie <80mg

- odporność na uderzenie brak uszkodzeń

- odporność na wgłębienie <=0,5mm

- połysk zwieciadlany <=45%

- klasę palności na poziomie min. Cfl-S1

- deklarację zgodności producenta podłogi na wszystkie parametry normy EN 14904:2006pozytywną ocenę higieniczną PZH

Grupa XVIII

Pytanie1

Proszę o uzupełnienie rysunków szczegółowych wykonania części dachu wystającego poza ściany budynku – okapów, proszę o podanie ilości m2 i ile cm dach wystaje poza ścianę budynku; z jakiego materiału wykonana będzie podbitka.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, okapy zarówno w części „A”(wyższej)

jak i w części „B”(niższej) wystające poza lico ściany 40,0 cm (po wykończeniu).

Podbitka – panele z blachy aluminiowej w kolorze szarym, mocowane na 			konstrukcji metalowej.

Ilość - 53,69 m2, zgodnie z przedmiarem robót poz. 272.

Pytanie 2

Proszę o podanie ilości i  materiału, oraz sposobu wykonania wentylacji konstrukcji dachu wlot i wylot.

Odp.Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta Wentylacja konstrukcji dachu

następuje poprzez perforowane listwy  w panelach aluminiowych podokapowych, a wylot za

pomocą kominków wentylacyjnych w kalenicy. Przykładowe rozwiązanie według załączonego

detalu.

W załączeniu detal kominek wentylacyjny. Zamawiający udostępnia na  swojej na stronie

internetowej www.garwolin.pl (zakładka przetargi, BIP) plik / załącznik :

Plik:  kominek wentylacyjny dostępny pod nazwa  pod nazwą:- „Kominek wentylacyjny”

Pytanie 3

Brak uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw p. poż. Projektu wykonawczego instalacji przeciwpożarowej:

- klapy dymowe , czujki dymowe, okablowanie instalacji centralki ; wyłączniki, napowietrzanie klatki schodowej, wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu MSWiA , oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Proszę o uzupełnienie.

Odp.  Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, projektowany budynek nie wymaga

dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, 	ponieważ spełnia wymogi określone dla budynku klasy „C” odporności pożarowej, zgodnie z opisem do projektu architektoniczno-budowlanego, pkt. 10 Warunki ochrony  przeciwpożarowej.
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla istniejącego budynku Szkoły,  rozbudowanego o halę sportową zostanie opracowana przez Zamawiającego.

Pytanie 4

Do dokumentacji przetargowej  załączono trzy wykazy wyposażenia sportowego:

I - projekt wykonawczy – technologia z października 2015r. – wykaz na str. 3, 4, opis str. 5, wyposażenie i sprzęt opracowany przez BISPROL październik 2015r.

II – wykaz wyposażenia z poprawkami z przecięcia u góry w prawym rogu str. 7 z datą 27.04.2010r.

III – wykaz – w przedmiarze robót poz. 338 str. 27 do poz. 377 str. 30

Ilości i wyszczególnienie sprzętu sportowego są różne w w/w wykazach.

Proszę o aktualny wykaz wyposażenia obiektu w sprzęt sportowy.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, obowiązujący jest projekt

technologiczny z października 2015 r. z aktualnym wykazem wyposażenia w sprzęt sportowy.

Ponadto Zamawiający przypomina, ze wycenie podlega również dostawa kompletnego zestawu band do unihokeja (patrz wyjaśnienia do SIWZ – pismo z dnia 12.07.2016r.).

Pytanie 5

Proszę o udostępnienie  projektu wiązara dachowego deskowego, który jest pokazany na przekroju A – A w części nad trybunami rysunek nr 4.

Odp. Zamawiający udostępnia na  swojej na stronie internetowej www.garwolin.pl (zakładka

przetargi, BIP) rys. - geometria  dźwigara klejonego, zgodnie z rysunkiem przekazanym przez

Projektanta.

Plik:– dostępny   pod nazwą:- „Geometria dźwigara klejonego”.

Pytanie 6

W wykazach sprzętu sportowego występuje sprzęt pod STEPS z poręczami szt2 i cyklomametry – nie znaleziono takiego sprzętu. Proszę o wyjaśnienie co to za sprzęt , podanie parametrów i szczegółowe określenie sprzętu.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta

- „Steps z poręczami” - przyrząd do ćwiczenia marszu w miejscu,

- Cyklodynamometr mały z licznikiem – rower do ćwiczenia jazdy w miejscu z licznikiem dla juniorów młodszych ,

- Cyklodynamometr duży z licznikiem – rower do ćwiczenia jazdy w miejscu z licznikiem dla juniorów starszych

Urządzenia dostępne u wielu  dystrybutorów.

Pytanie 7

W projekcie hali sportowej zaprojektowano pokrycie dachu nad halą sportową – część A i B blachą cynko – tytanową grubości 0,55mm na podwójny rąbek stojący. Wg informacji uzyskanych od producentów grubość blachy 0,55mm nie występuje w produkcji. Do krycia dachów na rąbek podwójny powinna być stosowana blacha grubości 0,7mm , która spełnia normy.

Jaka blacha ma być zastosowana do krycia dachu.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, do pokrycia dachu należy zastosować

blachę cynkowo -tytanową o gr. 0,70mm w pasach szer. 60,0cm

Grupa XIX

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie sposobu montażu stolarki okiennej.

Odp.  Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, przy wstawianiu stolarki okiennej należy zastosować tzw „ ciepły montaż”

Pytanie 2

Prosimy o korektę przedmiarów stali zbrojeniowej dołączonej do dokumentacji, z uwagi na błędy w zestawieniach zbrojenia. Według naszych obliczeń brakuje ok. 3,5t. 
Poniżej podajemy przykładowe omyłki:

W zestawieniu zbrojenia stóp fundamentowych brakuje poz. F1 oraz F3

Ławy fundamentowe z poz. F12 w osi 11 nie zostały uwzględnione w zestawieniu zbrojenia

Błędna długość ławy fundamentowej w poz. F6

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, w załączeniu korekta wykazu stali fundamentów. Zamawiający udostępnia na  swojej  stronie internetowej www.garwolin.pl (zakładka przetargi, BIP) pliki / załączniki : rys. z korektą stali; ławy po korekcie.

Plik: Rys. z korektą stali - dostępny   pod nazwą:- „”Rys. K-2 z korektą stali”

Plik: Ławy po korekcie. - dostępny   pod nazwą:- „Ławy po korekcie K-3”.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić dozbrojenia ścian betonowych zbrojeniem niekonstrukcyjnym (wg. nas wysycenie stalą ok. 40kg/m3), które nie jest zawarte w zestawieniu stali zbrojeniowej

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, nie zachodzi potrzeba dozbrojenia ścian

betonowych, gdyż smukłość ściany jest mała (nie przekracza 8)

Pytanie 4

Prosimy o korektę ilości w zestawieniu aluminiowej stolarki okiennej – w projekcie oknoAL3-2szt, wg naszych obliczeń 2szt

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, ilość okien AL3 zgodna z wykazem w projekcie architektonicznym:

- w poziomie parteru AL3-1szt

-w poziomie piętra AL3-2szt i AL3X-1szt

Pytanie 5

Prosimy o korektę ilości w zestawieniu drzwi drewnianych – w projekcie drzwi D2-4szt według naszych obliczeń 5szt

Odp.  Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta , w wycenie inwestycji należy przyjąć

drzwi wewnętrzne D2p-2szt, D2l-3szt.

Pytanie 6

Prosimy o sprecyzowanie grubości warstwy piasku ubijanego warstwami pod podłogi na gruncie

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, ze względu na zróżnicowany poziom

istniejącego terenu, po zdjęciu warstwy humusu należy zastosować min. 30,0cm piasku

ubijanego pod posadzki na gruncie. Średnia grubość dla całego obiektu wynosi około 50,0cm.

Pytanie 7

Prosimy o sprecyzowanie czy przy wstawianiu stolarki okiennej należy zastosować „ciepły montaż” wraz z użyciem systemu kotwienia np. JB-D

Odp.  Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, przy wstawianiu stolarki okiennej

należy zastosować tzw „ ciepły montaż”z kotwieniem.

Pytanie 8

Prosimy o wskazanie producenta okien przeciwpożarowych EI60, rozwieranych i uchylnych

( oznaczenia w wykazie A1, A2, A3, AL6) ponieważ wg naszej wiedzy rozwiązanie z otwieranymi

oknami przeciwpożarowymi jest niedostępna na rynku.

Odp. Tego typu okna produkowane są przez firmę Alufire.

GRUPA XX

Pytanie 1

Załączono schematy rozdzielnic X-G oraz X-S. Prosimy o załączenie schematów pozostałych rozdzielnic obiektowych.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, załączono w projekcie schematy

wszystkich rozdzielnic rys. 2-8 w proj.”Instalacje elektryczne wewnętrzne”.

Pytanie 2

Rysunek pod nazwą „Projekt zagospodarowania działki” z 10.2015 różni się pod względem zakresu robót elektrycznych w stosunku do rysunków pod nazwą „ Projekt zagospodarowania – projektowane linie kablowe” oraz w stosunku do rysunków z uzgodnieniem ZUD. Który rysunek przedstawia zakres robót mających znaleźć się w ofercie?

Odp Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, rysunek  „Projekt zagospodarowania działki” Obiekt Hala sportowa z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w związku z występująca kolizją proj. hali sportowej nr 1 wg proj . „Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV; 0,4kV; stacja transfor.” - przedstawia zakres robót mających znaleźć się w ofercie. Schemat linii istniejących i projektowanych różni się pod względem zakresu robót elektrycznych w stosunku do rysunku w/w ponieważ dotyczy tylko kabli będących na majątku i będących przekazane  na majątek PGE po przebudowie.

Pytanie 3

Czy dokumentacja branży elektrycznej posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia w szczególności z PGE oraz rzeczoznawcą ppoż?

Odp.  Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, dokumentacja branży elektrycznej

posiada wszystkie   uzgodnienia   z PGE oraz rzeczoznawcą ppoż.

Pytanie 4

Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót słaboprądowych.

Odp.  Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, zakresu robót  słaboprądowych został opisany i przedstawiony w projekcie „Instalacje elektryczne wewnętrzne w hali sportowej” i obejmuje wykonanie  3 obwodów instalacji internetowej i telefonicznej wykonana przewodami  UTP4x2x0,5mm wprowadzonych do  paneli krosowych w istniejącej szafie dystrybucyjnej w sali komputerowej w istniejącym budynku i zakończonymi  gniazdami  2x RJ45. Wykonanie obwodu głośnikowego i mikrofonowego na hali i wprowadzonych do  istniejącego radiowęzła w istniejącym budynku i zakończonego gniazdami  SATEL. Miejsce włączenia instalacji  sałaboprądowych do istniejących urządzeń po uzgodnieniu z ich właścicielem.

Pytanie 5

- Czy w zakres oferty wchodzi dostawa agregatu prądotwórczego? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, projekt nie przewiduje agregatu

prądotwórczego i jego dostawa nie wchodzi zakres oferty.

Pytanie 6

- Czy w zakres oferty wchodzi dostawa zasilacza UPS? Jeśli tak – prosimy o wytyczne techniczne.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, projekt nie przewiduje zasilacza UPS

i jego dostawa nie wchodzi zakres oferty. Istniejący UPS w istn. budynku szkoły.

Pytanie 7

Prosimy o szczegóły techniczne dotyczące tablicy wyników.

Odp.  Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta , w zakresie robót elektrycznych

wykonane jest tylko zasilanie tablicy wyników. Tablice wyników  są ujęte w projekcie

wyposażenia hali.

Pytanie 8

- Czy w zakres oferty wchodzą instalacje CCTV, kontrola dostępu, instalacja sygnalizacji włamania i napadu, instalacja RTV, instalacja SAP, instalacja detekcji gazów? Jeżeli tak – prosimy o załączenie projektów wykonawczych.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, w zakres oferty nie wchodzą

instalacje CCTV, kontrola dostępu, instalacja sygnalizacji włamania i napadu, instalacja SAP,

instalacja detekcji gazów.

Pytanie 9

Prosimy o zamieszczenie pełnej legendy do rysunków przedstawiających instalacje elektryczne – rzuty pomieszczeń

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, legendy do rysunków

przedstawiających instalacje elektryczne zostały ujęte na  rzutach kondygnacji.

Pytanie 10

- Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego okablowania strukturalnego.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta , okablowanie strukturalne  i obejmuje wykonanie  3 obwodów instalacji internetowej i telefonicznej wykonana przewodami  UTP4x2x0,5mm wprowadzonych do  paneli krosowych w istniejącej szafie dystrybucyjnej w sali komputerowej w istniejącym budynku i zakończonymi  gniazdami  2x RJ45 i został opisany i przedstawiony w projekcie „Instalacje elektryczne wewnętrzne w hali sportowej” .

Pytanie 11

- Czy w zakres oferty wchodzi dostawa urządzeń aktywnych dla instalacji słaboprądowych? Jeśli tak prosimy o wytyczne techniczne.

Odp.  Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, w zakres oferty nie wchodzi dostawa urządzeń aktywnych dla instalacji słaboprądowych . Przy inwentaryzacji istniejących instalacji okablowania strukturalnego w istniejących panelach krosowych w szafie dystrybucyjnej  w istn. szkole znajdowało się wole miejsce do wprowadzenia projektowanych obwodów z projekt. hali.

Pytanie 12

- Czy w zakresie oferty jest integracja instalacji niskoprądowych projektowanej hali z instalacjami istniejącego budynku szkoły? Jeśli tak prosimy o udostępnienie projektu istniejących instalacji oraz specyfikację techniczna istniejących urządzeń mających podlegać integracji.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem Projektanta w ramach ofert przewidziano podłączenie instalacji  słaboprądowych projekt hali sportowej do urządzeń ( w szafie dystrybucyjnej , w węźle radiowym , „elektronicznej wożnej” ) , które znajdują się w Zespole Szkól nr 5 .

Pytanie 13

Ze względu na występowanie lustra wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia ( około1m) i związanej z tym konieczności odwadniania wykopu budowlanego prosimy o przekazanie operatu wodno-prawnego i projektu odwodnienia wykopu. W razie braku ww. dokumentów prosimy o potwierdzenie, ze koszt ich opracowania i uzyskania ewentualnych decyzji administracyjnych leży po stronie Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniem udzielonym przez Projektanta, zasięg odwodnienia wykopów

budowlanych w/w obiektu nie będzie wykraczał poza granice działki Inwestora, a zatem zgodnie

z Ustawą Prawo Wodne z dn. 18. 07.2001r. - Dz.U.2001, nr 115, poz. 1229, art. 124.6 –

pozwolenie wodno – prawne nie jest wymagane.

Grupa XXI

Pytanie

Bardzo proszę o udostępnienie przedmiarów w ATH ponieważ skany nie są dość czytelne.

Odp.

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji ATH. Jednocześnie Zamawiający infor5muje,

że w dniu 04.07.2016r. zamieścił na swojej stronie internetowej ww.garwolin..pl ( zakładka

przetargi, BIP). Przedmiar robót – roboty budowlane jako plik pdf.

Ponadto działając na podstawie art.38 ust.4 Ustawy Zamawiający informuje, o dokonaniu zmian treści SIWZ poprzez dodanie w rozdziale IV  SIWZ w pkt 2 ppkt 30 o treści :

1. W cenie otworów okiennych w Sali sportowej uwzględnić szyby z folią antyrefleksyjną.

(elewacja południowo-zachodnia; elewacja południowo-wschodnia)

1.1 Okna fasadowe zewnętrzne F-1 – szt 5

1.2 Okna AL. 8  - szt 2

1.3 Okna  Al  3  – szt 2

2.  Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne  w obiekcie wykonać ze stali kwasoodpornej i takie należy    przyjąć do wyceny.

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy

2. BIP Miasta Garwolin

3. a/a