Załącznik nr 5

Minimalne wymagania Zamawiającego

dla średniego samochodu  ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

Informacja o spełnieniu wymagań minimalnych określonych dla przedmiotu zamówienia:

| Oferujemy: (wskazać markę, model pojazdu, rok produkcji) |
| --- |
| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 | Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu lub spełnia/nie spełnia |
| 1 | Podwozie z kabiną: |  |
| 1.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy pojazdu. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128, z późń. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022),z póżn. Zmianami, - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (tj. Dz.U. Z 2019 r, poz. 594), - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia (dostarczone również w formie papierowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowany w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji załączone do oferty. |  |
| 1.4. | Podwozie samochodu kategorii drugiej, uterenowiony (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej) 4x4 z możliwością odłączenia napędu osi przedniej (przyciskiem z kabiny kierowcy), z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej. Rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż 4300 mm. Osie tylnie z kołami bliźniaczymi. |  |
| 1.5. | Wymagana klasyfikacja pojazdu: M-2-6-3000-… |  |
| 1.6. | Skrzynia biegów zautomatyzowana o maksymalnie 10 przełożeniach (bez pedału sprzęgła). |  |
| 1.7. | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo- gaśniczej nie może przekraczać 16.000 kg. jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy nie mniejsza niż 10%. Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3%. |  |
| 1.8. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED. - na dachu kabiny zamontowana na stałe belka sygnalizacyjna wykonana w technologii LED z kloszem transparentnym o szerokości min. 1750 mm. Osłona przeciwsłoneczna kabiny nie powinna ograniczać widoczności świateł niebieskich belki świetlnej. (tzw. Belka niska typu CODE3 lub równoważna), - z tyłu dwie lampy sygnalizacyjne umieszczone w narożnikach górnych zabudowy, widoczne zarówno z tyłu jak i boków pojazdu. Dodatkowo dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED z kloszem niebieskim, zamontowane z tyłu pojazdu. Lampy powinny być umieszczone na krańcach po jej lewej i prawej stronie tyłu zabudowy na środku jej wysokości. Lampy o wymiarach minimum 100 mm wysokości i 160 mm szerokości (model Quadraflare Advance lub równoważne). Powinna istnieć możliwość wyłączenia lamp z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z kloszem niebieskim. Lampy powinny być umieszczone z przodu pojazdu (na pokrywie silnika), na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego – Lampy o wymiarach minimum – 40 mm wysokości i 100 mm szerokości (model MICROLED Advance lub równoważne). - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z kloszem niebieskim. Lampy umieszczone na rogach kabiny pojazdu w celu ostrzegania innych pojazdów na skrzyżowaniach - Lampy o wymiarach minimum 40 mm wysokości i 100 mm szerokości (model MICROLED Advance lub równoważne) - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z kloszem niebieskim. Lampy umieszczone po jednej sztuce na każdym boku zabudowy w jej górnej części z przodu za kabiną pojazdu. Lampy o wymiarach minimum 100 mm wysokości i 160 mm szerokości (model Quadraflare Advance lub równoważne). - z przodu pojazdu na pokrywie silnika zamontowany panel led uruchamiany oddzielnym przyciskiem umieszczonym na desce rozdzielczej w miejscu dostępnym dla kierowcy. Panel led dostarczy zamawiający na etapie realizacji zamówienia. - na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy oraz z kabiny pojazdu o wymiarach minimum 40 mm wysokości i 1100 mm długości (model Commander XL - 8 lub równoważny). Fala świetlna musi posiadać możliwość działania podczas postoju jak i podczas jazdy pojazdu. Wszystkie punkty sygnalizacji świetlnej uruchamiane jednym, oświetlonym lub podświetlonym przyciskiem, koloru niebieskiego, umieszczonym na desce rozdzielczej w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy. Przycisk powinien być dodatkowo oznaczony dookoła taśmą odblaskową koloru żółtego. Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny typu „AIR-HORN” podłączony do instalacji pneumatycznej pojazdu przewodem o przekroju nie mniejszym niż 10 mm (długość sygnału min. 62 cm, średnica min. 15 cm.) o natężeniu dźwięku do 130 dB przy ciśnieniu 100-120 PSI. Sygnał włączany włącznikami umieszczonymi w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dla dowódcy oraz z możliwością uruchamiania sygnału nogą z pozycji kierowcy pod lewą nogą (włącznik nożny). Sygnał pneumatyczny powinien być umieszczony z przodu pojazdu pod kabiną (lub na dachu kabiny w zależności od ostatecznej wysokości pojazdu gotowego do jazdy) skierowany w przód. (Model Grover 1510 lub równoważny.) Urządzenie dźwiękowe o mocy minimum 200W umieszczone w kabinie w miejscu umożliwiającym sterowanie nim przez kierowcę i dowódcę (min. 3 modulowane tony zmieniane pokrętłem modulatora oraz za pomocą fabrycznego przycisku klaksonu.), wyposażone w funkcje megafonu. Skonfigurowana opcja RADIO, pozwalająca na przekazywanie komunikatów korespondencji radiowej za pomocą głośników od sygnalizacji ostrzegawczej. Model modulatora Federal Signal PA-300 lub równoważny. - 2 głośniki 100 W umieszczone na zewnątrz pojazdu z przodu w koszykach na maskownicy – model AS 124 lub równoważny. - system typu Rumbler pozwalający na generowanie tonów o niskiej częstotliwości. System musi być kompatybilny ze wzmacniaczem elektronicznym sygnałów dźwiękowych pojazdu uprzywilejowanego. System powinien uruchamiać się na czas 10 sekund po aktywacji. Powinien posiadać osobne włączniki znajdujące się w przestrzeni umożliwiającej łatwy dostęp dla kierowcy i dowódcy. Zakresy częstotliwości – 182 do 400 Hz. Głośniki systemu powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym. Lampy główne pojazdu oraz ostrzegawcze zabezpieczone przed uszkodzeniem np. siatką z drutu. |  |
| 1.9. | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny analogowo- cyfrowy spełniający minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne określone w łączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. Radiotelefon wyposażony w obrotowy potencjometr siły głosu. Zaprogramowany wg. Instrukcji zamawiającego dostarczonej w trakcie wykonywania zabudowy. Anteny radiotelefonów nie mogą być umieszczone na dachu pojazdu. |  |
| 1.10. | Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. Z tyłu pojazdu zamontowana kamera cofania zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym z kolorowym wyświetlaczem min. 7” zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy. Kamera musi umożliwiać obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączona automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. |  |
| 1.11. | Pojazd wyposażony dodatkowo w: - światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi podwozia pojazdu, - światła przeciwmgielne zabudowane fabrycznie w zderzaku, nie wystające poza jego obrys. |  |
| 1.12. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 350 KM spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 1500 Nm. Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem biokomponentów, co winno być potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia, załączonym do oferty. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. |  |
| 1.13. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3180 mm. Wykonanie nadwozia z podestami umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu pod każdą skrytką sprzętową (3 sztuki na stronę). Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy (informacja o tym, która skrytka jest otwarta umieszczona na wyświetlaczu w kabinie). Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii siłownika. Na zewnętrznych krawędziach podestów zamontowane migające oświetlenie (żółte lub pomarańczowe), ostrzegawcze w technologii LED (dwa punkty świetlne na każdym podeście). Zapalenie się lamp ostrzegawczych musi odbywać się automatycznie po rozłożeniu podestu, dodatkowo na wszystkich krawędziach oznakowanie taśmą ostrzegawczą odblaskową trzeciej generacji. |  |
| 1.14. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji, - radio samochodowe fabrycznie wyposażone w moduł Bluetooth, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - mocowanie na aparaty powietrzne umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), - uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi, - dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi, siedzisko dzielone na dwie części, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane i ogrzewane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony ogrzewane elektrycznie, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie ogrzewane elektrycznie, - szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie, - zewnętrza osłona przeciwsłoneczna z przodu kabiny, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia pola pracy pojazdu, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, - rejestrator samochodowy włączany wraz z zapłonem samochodu dostarczony przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - w kabinie należy zamontować 6 ładowarek na radiotelefony nasobne w taki sposób, aby każdy z obsady pojazdu miał łatwy dostęp do radiotelefonu, miejsce montażu ładowarek zostanie wskazane przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia (ładowarki z radiotelefonami dostarczy zamawiający na etapie realizacji zamówienia) - w kabinie należy zamontować 6 ładowarek do latarek kątowych w taki sposób, aby każdy z obsady pojazdu miał łatwy dostęp do latarki, miejsce montażu ładowarek zostanie wskazane przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia (ładowarki z latarkami dostarczy zamawiający na etapie realizacji zamówienia) - w kabinie, przed siedzeniem dla załogi umieszczona szafka na sprzęt podręczny i osobisty, - szafka z miejscem na przechowywanie dokumentacji oraz mocowaniem pod walizkę z kamerą termowizyjną i urządzeniami pomiarowymi posiadanymi przez zamawiającego. Powyższe wygrodzenia muszą znajdować się w części szafki pomiędzy dowódcą a kierowcą. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. Centralny zamek. |  |
| 1.15. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemność akumulatorów(min. 180 Ah) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12V, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12 V. W kabinie oznakowane gniazdo zapalniczki 24 i 12 V. Instalację należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 230 V, gniazdko w okolicach fotela dowódcy umożliwiające podłączenie np. laptopa. |  |
| 1.16. | Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |
| 1.17. | W pojeździe wbudowany autonomiczny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z sieci 230V + zewnętrzne zintegrowane złącze prądu i powietrza odłączające się automatycznie w momencie włączenia zapłonu, długość przewodu z wtyczką 4 m. |  |
| 1.18. | Samochód musi być wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła. |  |
| 1.19. | Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - pokrywa silnika - czerwona lub w odcieniach szarości, - błotniki, zderzaki – białe RAL 9010, - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podwozie - czarne (dopuszcza się kolor szary, w przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia). |  |
| 1.20. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |
| 1.21. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, umieszczony pomiędzy osiami. |  |
| 1.22. | Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. |  |
| 1.23. | Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie może być mniejsza niż 200 dm3. Zbiornik paliwa oraz zbiornik AdBlue usytuowany poza zabudową (nie może zajmować miejsca w skrytkach sprzętowych). |  |
| 1.24. | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi być dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu. Stabilizatory przechyłów zamontowane na obu osiach. Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 320 mm. |  |
| 1.25. | Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami bębnowymi obu osi, wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu osi. |  |
| 1.26. | Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |
| 1.27. | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe. |  |
| 1.28. | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy paszczowy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. |  |
| 1.29 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy wraz ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 10 ton. Złącza elektryczne kompatybilne z przyczepami posiadamy przez użytkownika (szczegółowe dane zostaną podane na etapie realizacji zamówienia). |  |
| 1.30. | Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód przynajmniej 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg. |  |
| 1.31 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |  |
| 2 | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 2.1. | Zabudowa wykonana wyłącznie z użyciem materiałów nierdzewnych (stal nierdzewna, aluminium), dopuszcza się elementy wykończeniowe wykonane z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową, natomiast podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, rozkładana i nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy, co ma ułatwić bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyty ułatwiające wchodzenie. Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny. |  |
| 2.3. | Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowane 2 skrzynie na sprzęt, wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynia musi posiadać oświetlenie LED, które załącza się automatycznie po otwarciu skrzyni. |  |
| 2.4. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek w technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy i przedziale autopompy. |  |
| 2.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wykonane w technologii LED wokół samochodu (3 szt. na stronę, 1 szt. z tyłu zabudowy oraz dodatkowo pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi kabiny) zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego i skrzyni dachowej. Dodatkowe oświetlenie LED pola pracy w dolnej części samochodu za przednią osią pojazdu. Ponadto pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie LED barwy białej usytuowane przy lusterkach wstecznych, ze światłem skierowanym na koła. Włącznik oświetlenia zewnętrznego (pola pracy) zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy powinien uruchamiać wszystkie lampy oświetlające pole pracy oraz lampy dodatkowe zamontowane w dolnej części samochodu za przednią osią. Wszystkie lampy oświetlające pole pracy oraz lampy dodatkowe (lampy pod lusterkami oraz w dolnej części samochodu za przednią osią) powinny być załączone automatycznie z włączeniem biegu wstecznego pojazdu. |  |
| 2.8. | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
| 2.9. | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 200 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Tylne narożniki zabudowy zabezpieczone narożnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej lub aluminium. |  |
| 2.10. | Dodatkowo pojazd wyposażony w min. 3 szt. wysuwanych szuflad na cięższy sprzęt (np. narzędzia hydrauliczne) oraz sprzęt burzący. Miejsce montażu do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. |  |
| 2.11. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektronicznym ekranem dotykowym). |  |
| 2.12. | Konstrukcja skrytek musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 2.13. | Zbiornik wody o pojemności 3 m3 (±3%) wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. |  |
| 2.14. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części powinien znajdować się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu (nasada 52 na dachu). Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe także z poziomu terenu (nasada 52). |  |
| 2.15. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 2.16. | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz nie mniejszej niż 1200 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 7,5 m. Minimalna wydajność dla stopnia wysokiego ciśnienia co najmniej 450 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa. |  |
| 2.17. | Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP 24 o regulowanej wydajności, podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Na rękojeści działka musi istnieć możliwość włączania zaworu działka oraz regulacji obrotów pompy. |  |
| 2.18. | Układ wodno- pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |  |
| 2.19. | Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą typu turbo wodno- pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym. Do prądownicy powinna zostać dostarczona nakładka do podawania piany ciężkiej. |  |
| 2.20. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz system automatycznego zwijania. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. |  |
| 2.21. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - instalacji zraszaczowej. |  |
| 2.22. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 2.23. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
| 2.24. | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze: - urządzenia kontrolno- pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu - włącznik przystawki odbioru mocy, - włącznik autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. - włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - włącznik/wyłącznik oświetlenia pola pracy pojazdu, Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| 2.25. | Zbiornik wody musi być wyposażony w 2 nasady 75 (po 1 z każdej strony samochodu) zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń i zawór służący do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 2.26. | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń min. 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 2.27. | Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych). |  |
| 2.28. | Konstrukcja układu wodno- pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów. |  |
| 2.29. | Przedział autopompy musi być wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25ºC”. System ogrzewania przedziału autopompy musi być tego samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). |  |
| 2.30. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 2.31. | Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm3/min przy ciś. 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy. Zawór główny (klapowy) otwierany również z kabiny kierowcy. |  |
| 2.32. | Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o mocy łącznej min. 350W. Maszt wyposażony w dwie najaśnice LED. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5,5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. |  |
| 2.33. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciągu min. 8000 kg, z liną długości min. 30m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz osłona kompozytowa i uchwyt na hak. Wyciągarka osłonięta kompozytową dedykowaną osłoną w kolorze czerwonym. |  |
| 2.34 | W jednej ze skrytek umieszczone wyposażenie sanitarne w postaci zbiornika na wodę (min.10l) z kranem, metalowego pojemnika na mydło i metalowego zasobnika na ręczniki papierowe oraz przewodu pneumatycznego długości min. 10 metrów z zakończeniem pozwalającym na podłączenie pistoletu pneumatycznego (dostarczonego przez wykonawcę). |  |
| 2.35. | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Sprzęt dostarczony przez zamawiającego będzie montowany przed odbiorem samochodu. Wykonawca zaproponuje ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu. |  |
| 3 | Dodatkowe wymagania: |  |
| 3.1. | Gwarancja na pojazd (podwozie i zabudowę): min. 24 miesiące |  |
| 3.2. | Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu pożarniczego |  |
| 3.3. | Instrukcja obsługi pojazdu oraz systemów wyposażenia w języku polskim. |  |
| 3.4. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz.5). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji. Numer ten ma zostać umieszczony na drzwiach kabiny załogowej, na dachu oraz z tyłu zabudowy. Pojazd musi zostać oznakowany logiem jednostki OSP Garwolin. Logo ma zostać umieszczone na przednich drzwiach kabiny po obu stronach. Wzór loga zostanie dostarczony przez zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo na tylnej ścianie zabudowy oznakowanie odblaskowe w postaci ukośnych pasów koloru żółtego na przemian z kolorem czerwonym. Szerokość jednego koloru pasa min. 10cm. |  |
| 3.5. | Przed dokonaniem odbioru Wykonawca w ramach ceny umowy, zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez zamawiającego (maksymalnie 4 osoby) w zakresie obsługi samochodu i wyposażenia będącego przedmiotem umowy. Koszty zakwaterowania oraz wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia ponosi Wykonawca. |  |
| 3.6. | W dniu odbioru techniczno – użytkowego pojazd musi być wyposażony w pełne zbiorniki wody, środka pianotwórczego – syntetycznego (posiadającego świadectwo dopuszczenia CNBOP i Atesty PZH) oraz paliwa i płynu AdBlue. |  |
| 3.7 | Pojazd oznaczony informacjami (naklejkami) o instytucjach dofinansowujących zakup – wzór oznaczeń dostarczy zamawiający na etapie realizacji zamówienia. |  |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje min. wymagania dla średniego samochodu pożarniczego. W zakresie wskazanych rozwiązań technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym. Ewentualne nazwy urządzeń lub wyrobów należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym do podanych przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W  celu  optymalnego rozmieszczenia i  zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

…......................................................................

Pieczęć Wykonawcy oraz podpis wraz z pieczęcią

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy