| Garwolin, dnia | 08.07.2018 r. |
| --- | --- |

MIASTO

GARWOLIN

TI.271.4.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Budowa dróg z podziałem ma dwie części:

Część nr 1:	Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do Zbiornika Retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową przy rzece Wilga w Garwolinie

Część nr 2:	Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie w km 0+200 - 0+523,85

Zamawiający – Miasto Garwolin – informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ w następujący sposób:

1.	zapisy sekcji 3.1.1. otrzymują brzmienie:

„Część nr 1 obejmuje Budowę dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do Zbiornika Retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową przy rzece Wilga w Garwolinie

KOD CPV:

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- umocnienia pasa na koronie wału (chodnik) w hm 0+288 - 1+200 o łącznej długości 912 m.b.

- wykonania placu do zawracania

- wykonania drogi publicznej

- wykonania ścieżek (spacerowe, rowerowe) szerokości 2,2 m

- wykonania drogi serwisowej szerokości 2,8 m

- wykonania drogi serwisowej szerokości 3,2 m

Teren objęty zakresem realizacji dla części nr 1 zawiera załącznik pn. Zakres robót część nr 1.

Realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1)	umocnienie pasa na koronie wału (chodnik) w hm 0+288 - 1+200 o łącznej
długości 912 m.b.

a)	roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe na odcinku o długości ok. 0,912 km przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym;

b)	podbudowa

- mechaniczne wykonanie koryt na powierzchni ok. 2 006,40 m2 na całej szerokości chodnika w gruncie kategorii I-IV, o głębokości 30 cm, z transportem urobku na odległość
do 4,0 km samochodami samowyładowczymi,

- wykonanie na powierzchni ok. 2 006,40 m2 warstwy odsączającej z piasku w korycie lub
na całej szerokości chodnika - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm,

- wykonanie na powierzchni ok. 1 824,00 m2 podbudowy z kruszywa łamanego
(0-31,5mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm;

c)	nawierzchnia

- ustawienie na odcinku o łącznej długości ok. 1 824,00 m obrzeży betonowych 30x8 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10,

- wykonanie na powierzchni ok. 1 459,20 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem.

- wykonanie na powierzchni ok.  364,80 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej
o grubości 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej o grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem;

2)	plac do zawracania

a)	roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe - plac do zawracania 20x20 m;

b)	podbudowa

- mechaniczne wykonanie koryt na powierzchni ok. 400,00 m2 na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości 45 cm z transportem urobku na odległość do 4,0 km samochodami samowyładowczymi,

- ulepszenie na powierzchni ok 400 m2 podłoża z gruntu stabilizowanego
cementem bezpośrednio w korycie drogi - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa

- przygotowanie i wzmocnienie na powierzchni ok. 400,00 m2 podłoża pod
korpus dróg dojazdowych i placów postojowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną
o gramaturze 300 g/m2,

- ustawienie na odcinku o łącznej długości ok. 60,00 m oporników betonowych 25x12 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10,

- wykonanie na powierzchni ok. 400,00 m2 warstwy odsączającej z piasku
w korycie - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm,

- wykonanie na powierzchni ok. 400,00 m2 podbudowy z kruszywa
łamanego (0-31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm; dwie warstwy 15+15 cm;

c)	nawierzchnia -  wykonanie na powierzchni ok. 400,00 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem;

3)	droga publiczna

a)	roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe na odcinku o długości ok. 1,278 km przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym;

b)	jezdnia

- mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni ok. 8 030,55 m2  na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości 45 cm z transportem urobku na odległość
do 4,0 km samochodami samowyładowczymi,

- ulepszenie na powierzchni ok 8 030,55 m2 podłoża z gruntu stabilizowanego
cementem bezpośrednio w korycie drogi - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa

- przygotowanie i wzmocnienie na powierzchni ok. 7 628,25 m2 podłoża pod korpus dróg dojazdowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną o gramaturze 300 g/m2,

- ustawienie na odcinku o łącznej długości ok. 2 762,50 m oporników betonowych 25x12 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10,

- wykonanie na powierzchni ok. 7 628,25 m2 warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm,

- ułożenie na odcinku o łącznej długości ok. 177,80 m sączek - sączki poprzeczne w warstwie odsączającej, śr. 100 mm w geowłókninie  - 300 g/m2 z zasypaniem piaskiem
i zagęszczeniem, koniec rury drenarskiej pod koroną drogi osłonięty geowłókniną, wylot rury drenarskiej wprowadzony do rowu odwadniającego;

- wykonanie na powierzchni ok. 7 628,25 m2 podbudowy z kruszywa
łamanego (0-31,5)- warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm; dwie warstwy 15 +15 cm,

c)	nawierzchnia -  wykonanie na powierzchni ok. 7 628,25 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem;

d)	odwodnienie

- roboty ziemne w ilości ok. 273,60 m3 wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- ułożenie na powierzchni ok. 296,00 m2 warstwy wzmacniającej grunt pod umocnienie skarp i dna rowu z geowłókniny o gramaturze 300g/m2,

- umocnienie na powierzchni ok. 51,80 m2 dna rowu z  płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, układanych na podsypce cem.-pias. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

- umocnienie na powierzchni ok. 148,00 m2 skarp rowu z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układanych na podsypce cem.-pias. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

- humusowanie z obsianiem skarp na powierzchni ok. 1 548,00 m2 o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km;

e)	pobocza

- mechaniczne wykonanie koryt na powierzchni ok. 1 962,00 m2 na całej szerokości pobocza w gruncie kategorii I-IV, o głębokości 30 cm z transportem urobku na odległość do 4,0 km samochodami samowyładowczymi,

- wykonanie na powierzchni ok. 1 962,00 m2 warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

- wykonanie na powierzchni ok. 1 962,00 m2 podbudowy z kruszywa
łamanego (0-31,5)- warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm;

4)	ścieżki (spacerowe, rowerowe) szerokości 2,2 m

a)	roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe na odcinku o długości ok. 2,009 km przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym;

b)	konstrukcja ścieżki

- mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni ok. 4 620,70 m2 na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości 30 cm, z transportem urobku na odległość
do 4,0 km samochodami samowyładowczymi,

- przygotowanie i wzmocnienie na powierzchni ok. 4 018,00 m2 podłoża pod korpus dróg dojazdowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną o gramaturze 300 g/m2,

- wykonanie na powierzchni ok. 4 419,80 m2 warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

- ustawienie na odcinku o łącznej długości ok. 4 018,00 m oporników betonowych 25x12 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10,

- wykonanie na powierzchni ok. 4 419,80 m2 nawierzchni z kruszywa
łamanego (0-31,5mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm;

5)	drogi serwisowe szerokości 2,8 m

a)	roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe na odcinku o długości ok. 0,576 km przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym;

b)	jezdnia

- mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni ok. 1 728,00 m2 na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości 30 cm, z transportem urobku na odległość
do 4,0 km samochodami samowyładowczymi,

- przygotowanie i wzmocnienie na powierzchni ok. 1 497,60 m2 podłoża pod korpus dróg dojazdowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną o gramaturze 300 g/m2,

- wykonanie na powierzchni ok. 1 612,80 m2 warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

- ustawienie na odcinku o łącznej długości ok. 1 152,00 m oporników betonowych 25x12 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10,

- wykonanie na powierzchni ok. 1 497,60 m2 nawierzchni z kruszywa
łamanego (0-31,5mm) - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 15 cm;

c)	mijanki

- mechaniczne wykonanie koryt na powierzchni ok. 154,00 m2 na całej szerokości mijanki w gruncie kategorii I-IV, o głębokości 30 cm, z transportem urobku na odległość do 4,0 km samochodami samowyładowczymi,

- przygotowanie i wzmocnienie na powierzchni ok. 154,00 m2 podłoża pod korpus dróg dojazdowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną o gramaturze 300 g/m2,

- wykonanie na powierzchni ok. 148,50 m2 warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

- ustawienie na odcinku o łącznej długości ok. 33,00 m oporników betonowych 25x12 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10,

- wykonanie na powierzchni ok. 148,50 m2 nawierzchni z kruszywa
łamanego (0-31,5mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm;

d)	rondo

- mechaniczne wykonanie koryt na powierzchni ok. 587,60 m2 na całej szerokości jezdni
w gruncie kategorii I-IV, o głębokości 30 cm, z transportem urobku na odległość do 4,0 km samochodami samowyładowczymi,

- przygotowanie i wzmocnienie na powierzchni ok. 542,40 m2 podłoża pod korpus dróg dojazdowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną o gramaturze 300 g/m2,

- wykonanie na powierzchni ok. 565,00 m2 warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

- ustawienie na odcinku o łącznej długości ok. 226,00 m oporników betonowych 25x12 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10,

- wykonanie na powierzchni ok. 542,40 m2 nawierzchni z kruszywa
łamanego (0-31,5mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm;

6)	drogi serwisowe szerokości 3,2 m

a)	roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe na odcinku o długości ok. 0,508 km przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym;

b)	jezdnia

- mechaniczne wykonanie koryt na powierzchni ok. 1 727,20 m2 na całej szerokości jezdni
w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 30 cm, z transportem urobku na odległość do 4,0 km samochodami samowyładowczymi,

- przygotowanie i wzmocnienie na powierzchni ok. 1 524,00 m2 podłoża pod korpus dróg dojazdowych przez wzmocnienie podłoża geowłókniną o gramaturze 300 g/m2,

- wykonanie na powierzchni ok. 1 625,60 m2 warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,

- ustawienie na odcinku o łącznej długości ok. 1 016,00 m oporników betonowych 25x12 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu B-10,

- wykonanie na powierzchni ok. 1 524,00 m2 nawierzchni z kruszywa
łamanego (0-31,5mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w skali 1:1000 Geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej całego terenu (roboty wykonane w latach poprzednich wraz z robotami wykonanymi przez Wykonawcę) objętego decyzją zezwalającą na realizację zadania dotyczącego budowy zbiornika i przekazania Zamawiającemu w terminach określonych w umowie zatwierdzonej przez właściwy organ administracji publicznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Powyższy dokument stanowił będzie załącznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całości obiektu.”

2.	zapisy sekcji 9.5. otrzymują brzmienie:

„Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 17.07.2019r. do godz. 1000”

3.	zapisy sekcji 11.10. otrzymują brzmienie:

„Oferta wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i pozostałymi dokumentami musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu (np. w kopercie). Opakowanie (koperta) powinno być opatrzone następującym napisem:

Przetarg nieograniczony

Budowa dróg z podziałem ma dwie części:

Część nr 1:	Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do Zbiornika Retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową przy rzece Wilga w Garwolinie

Część nr 2:	Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie w km 0+200 - 0+523,85

nie otwierać do dnia 17.07.2019 r. do godz. 1030

oraz powinno posiadać nazwę i dokładny adres wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia)”

4.	zapisy sekcji 12. otrzymują brzmienie:

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta Garwolin ul. Staszica 15,
08-400 Garwolin - Sekretariat (pierwsze piętro) nie później niż do dnia 17.07.2019r. do
godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.

12.2.	Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w sekcji 12.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.3.	Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 17.07.2019 r. do godz. 1030 w Urzędzie Miasta Garwolin, ul. Staszica 15 08-400 Garwolin, Sala konferencyjna (pierwsze piętro).”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie internetowej www.garwolin.pl zakładka zamówienia publiczne, http://umgarwolin.bip.e-zeto.eu zakładka zamówienia publiczne (zamówienia publiczne 2019; Roboty budowlane) udostępnia zaktualizowany kosztorys/przedmiar robót

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem