ROBOTY ZIEMNE

- Na poszerzeniach łuków poziomych

| W-1 | 0+206,72 | 7,50 m2 x 0,68 m = | 8,55 m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| W-2 | 0+269,00 | 18,84 m2 x 0,78 m = | 14,70 m3 |
| W-3 | 0+324,50 | (19,00 m + 7,50 m) x 1,10 m = | 29,00 m3 |
| W-4 | 0+385,92 | (19,00 m x 0,6 m + 7,50 m x 0,62 m) = 11,40 m + 4,65 m = | 16,05 m3 |
|  | 0+364,00 ÷ 0+376,50 | (12,50 m x 1,0 m) x 0,57 m = | 7,1 m3 |
|  |  | Razem: | 75,40 m3 |

2.    Na zatokach parkingowych

| Nr.1 | Str. „L” | 7,50 m2 x 0,68 m = | 58,30 m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.2 | Str. „L” (0+309,00 ÷ 0+345,00) | 36,00 m x 4,50 m x 0,87 m = | 141,00 m3 |
| Nr.3 | Str. „P” (0+306,00 ÷ 0+345,00) | 39,00 m x 4,5 m x 0,85 m= | 149,00 m3 |
|  |  | Razem: | 348,30 m3 |

3.    Na zjazdach publicznych

| Nr.1 | 0+206,35 | do ul. bez nazwy dr. Wewnętrzna skrzyż. | 6,0 m x 3,5 m + 2 x R8 = 21,00 m + 27,50 = 48,75 m2 x 0,68 = | 33,15 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.2 | 0+295 Str. „P” |  | 6,00 m x 6,50 = 39,00 m + 10,75 m rozjazd = 49,75 m2 x 0,64 = | 31,84 m3 |
| Nr.3 | 0+278,47 Str. „L” |  | 4,0 m x 4,5 m x 18,00 m2 x 0,78 m = | 14,00 m3 |
| Nr.4 | 0+298,50 Str. „L” | skrzyżowanie | 6,0 m x 6,0 m +27,50 m rozjazd = 63,50 m2 x 0,64 m = | 40,64 m3 |
| Nr.5 | 0+350,00 Str. „P” |  | 5,0 m x 7,0 m +10,75 m rozjazd = 45,75 m2 x 1,10 m = | 50,32 m3 |
| Nr.6 | 0+390,00 Str. „L” |  | 5,0 m x 6,0 m +10,75 m rozjazd = 45,75 m2 x 0,62 m = | 25,30 m3 |
|  |  |  | Razem: | 195,25 m3 |

4.    Rów odwadniający

| 0+398 ÷ 0+462 | 75 mb x 1,60 m2 / mb = 120.00 m3 |
| --- | --- |