TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – przebudowa ul. Dobrej, Kawaleryjskiej i Akacjowej

| Lp | Km |  | Rzędna wysokości: - niwelety projektowanej - niwelety istniejącej - niwelety wykopu robót ziemnych - głębokość wykopu robót ziemnych | Średnia głębokość wykopu robót ziemnych szer. 7,00 | Średnia głębokość wykopu robót ziemnych chodnika str. L szer. 1,7m | Średnia głębokość wykopu robót ziemnych chodnika str. P szer. 1,7m | Średnia pow. wykopu pod jezdnię robót ziemnych szer. 7,00 | Pow. Przekroju szer. 7,0m | Pow. Przekroju wykopu pod chodnik szer.1,7m | Odległość między przekrojami | Objętość wykopu pod jezdnię szer. 7,0 | objętość wykopu pod chodnik szer.1,7m | objętość wykopu razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jezdnia szer. 6,5 m | Szer. chodnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | „L” | „oś” | „P” | 1,7 „L” | 1,7 „P” |  |  |  |  |  | „L” | „P” |  |  | „L” | „P” |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| 1 | 0+190 | 141,36 141,36 140,75 -61 | 141,34 141,34 140,72 -62 | 141,31 141,31 140,69 -62 |  | - | 62 |  | 35 | 35 | 4,34 | - | 0,70 | 23 | 99,82 | - | 16,1 | 115,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0+206,50 | 141,36 141,36 140,74 -62 | 141,27 141,31 140,65 -69 | 141,24 141,39 140,62 -77 | 141,48 141,42 141,13 -29 | - | 68 | 29 | - |  | 4,76 | 0,459 | - | 16,50 | 78,54 | 7,57 | - | 86,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0+225 | 141,07 141,14 140,45 -69 | 141,04 141,15 142,42 -73 | 141,01 141,24 140,39 -85 | 141,01 141,24 140,39 -85 | - | 76 | 33 | - |  | 5,32 | 0,561 | - | 19,50 | 103,74 | 10,94 | - | 114,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0+250 | 140,73 140,81 140,11 -70 | 140,70 140,80 140,08 -72 | 140,67 140,97 140,05 -92 | 140,85 140,80 140,50 -30 | - | 78 | 30 | - |  | 5,46 | 0,510 | - | 25 | 136,50 | 12,75 | - | 149,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0+275 | 140,07 140,24 139,45 -79 | 140,04 140,18 139,42 -76 | 140,61 140,18 139,39 -79 | 140,19 140,25 139,84 -41 | - | 78 | 41 | - |  | 5,46 | 0,697 | - | 25 | 136,90 | 17,42 | - | 153,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0+300 | 139,91 139,66 19,29 -37 | 139,88 139,95 139,26 -69 | 139,85 140,10 139,23 -46 | 140,03 139,58 139,68 +10 | - | 64 | +10 | - |  | 4,48 | +0,17 | - | 25 | 112,00 | -4,12 | - | 107,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0+325 | 139,83 139,94 139,21 -73 | 139,80 139,91 139,18 -73 | 139,77 140,29 139,15 -1,14 | 139,95 139,90 139,60 -30 | - | 87 | 30 | - |  | 6,09 | 0,910 | - | 25 | 152,00 | 12,75 | - | 164,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0+350 | 139,75 140,10 139,13 -97 | 139,72 140,27 139,10 -117 | 139,69 140,40 139,07 1,33 | 139,87 140,15 139,52 -63 | - | 110 | 63 | - |  | 8,12 | 1,071 | - | 25 | 203,00 | 26,44 | - | 229,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0+0,375 | 139,56 139,48 138,94 -54 | 139,53 139,47 138,91 -56 | 139,50 139,48 138,88 -60 | 139,68 139,50 139,33 -17 | 139,62 139,70 139,27 -43 | 57 | 17 | 43 |  | 3,99 | 0,289 | 0,731 | 25 | 99,75 | 7,22 | 18,27 | 125,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0+0,400 | 138,67 138,56 138,05 -51 | 138,73 138,68 138,11 -57 | 138,67 138,83 138,05 -78 | 138,79 138,60 138,44 -16 | 139,79 138,90 139,44 -54 | 62 | 16 | 54 |  | 4,34 | 0,272 | 0,918 | 25 | 108,50 | 6,80 | 22,95 | 138,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0+0,415 | 138,15 138,07 137,53 -54 | 138,21 138,18 137,59 -56 | 138,15 138,38 137,53 -85 | 138,27 138,15 137,92 -23 | 138,27 138,40 137,92 -48 | 62 | 16 | 54 |  | 4,55 | 0,391 | 0,799 | 15 | 68,25 | 5,86 | 11,98 | 86,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0+0,425 | 137,81 137,57 137,19 -38 | 137,87 137,81 137,25 -56 | 137,81 138,11 137,19 -92 | 137,93 137,60 137,58 -2 | 137,93 138,10 137,58 -0,52 | 62 | 2 | 52 |  | 4,34 | 0,034 | 0,884 | 10 | 43,34 | 0,34 | 8,84 | 52,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0+0,450 | 136,94 136,53 136,32 -21 | 137,00 136,73 136,38 -35 | 136,94 137,73 136,32 -41 | 137,06 136,45 136,71 26 | 137,06 137,84 136,71 -113 | 3 | 26 | 113 |  | 2,24 | 0,493 | 1,921 | 25 | 56,00 | 12,32 | 48,02 | 116,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogółem: | 1397,94 | 120,74 | 126,16 | 1640,72 |