| Garwolin, dnia | 05 czerwca 2014 r. |
| --- | --- |

CSiK.ZP.271.2.2014

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją głównej płyty boiska piłkarskiego oraz boiska treningowego położonego w Garwolinie przy ul. Sportowej 34

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytania Grupa I

Pyt. 1

Jakie są parametry istniejącego źródła wody: średnica rury, ciśnienie wody, gwint na rurach przyłączeniowych?

Odp.

Zamawiający informuje, że średnica rur wynosi 2,5 cala, ciśnienie wody od 3 do 4 bar. Zamawiający nie podaje rodzaju gwintu na rurkach przyłączeniowych. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że zachodzi konieczność przerobienia instalacji w miejscu włączenia systemu nawadniania do istniejącej sieci wodociągowej koszty wykonania w/w obciąża Wykonawcę.

Pyt. 2

Czy pomieszczenie pompowni może być o charakterze „lekkiej” budki ochroniarskiej bez okien, na podmurówce – jak z pozwoleniem budowlanym?

Odp.

Przepompownię należy umiejscowić w dolnej części budki spikera /pomieszczenie ok.6 m2, która znajduje się ok. 50 m od boisk treningowych.

Pyt. 3

Czy jest możliwość podłączenia się do sieci energetycznej (jak daleko od źródła wody?) i uzyskania zasilenia pomp rzędu 9kW.

Odp.

Istnieje możliwość podłączenia się do sieci energetycznej . W  dokumentacji przetargowej znajduje się szkic boiska wraz z legendą, na której zaznaczone jest miejsce zasilania.

Pyt. 4

Czy w przypadku uzyskania satysfakcjonującego rezultatu/efektu podlewania przy niższym ciśnieniu wody jest możliwość zaakceptowania ciśnienia niższego i o ile procent?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytania Grupa II

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zraszaczy centralnych z gumową donicą tylko na płycie głównej, a już na płycie treningowej zraszacze centralne ze sztuczną trawą, co spowoduje znaczne obniżenie kosztów dla całej inwestycji, a jednocześnie nie wpłynie niekorzystnie na jej jakość i komfort treningów, a ponadto przy intensywnym użytkowaniu boisk treningowych przedłuża się żywotność tego typu zraszaczy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zraszaczy centralnych z donicą gumową tylko na płycie głównej, a na płycie treningowej zraszacze centralne ze sztuczną trawą

Pyt. 2

Czy Zamawiający uzna wykonanie projektu automatycznego nawadniania z układem opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym przy użyciu sprężarki? Na Państwa potrzeby wymagany jest system z dużą ilością zraszaczy i niestandardowym ich rozmieszczeniem, co powoduje, że na takich odległościach (jakie przewidują Państwa potrzeby) niezastąpiony jest system wydmuchu/sprężarka. Jest to łatwy i tani sposób na dokładne opróżnienie wody z instalacji przed okresem zimowym. System grawitacyjny jest mało skuteczny i nie daje pewności dokładnego opróżniania wody z rurociągów, tym bardziej przy wyznaczonej w dokumentacji przetargowej głębokości układania systemu 0,7m.

Odp.

Zamawiający uzna wykonanie projektu automatycznego nawadniania z opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym  przy użyciu sprężarki.

Pyt. 3

Proszę o wskazanie miejsca montażu pompy ciśnieniowej.

Odp.

Przepompownię należy umiejscowić dolnej części budki spikera która znajduje się ok. 50 m od boisk treningowych .

Pyt. 4

Czy Zamawiający uzna wykonanie projektu automatycznego nawadniania bez czujników wilgotności gruntu,  z czujnikiem opadów deszczu?

Odp.

Zamawiający uzna wykonanie projektu automatycznego systemu nawadniania bez czujników wilgotności gruntu, a z czujnikiem opadów deszczu.

Pyt. 5

Proszę o potwierdzenie, że pielęgnacja boisk w okresie ich wyłączenia z eksploatacji będzie należała do Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że pielęgnacja boisk w okresie ich wyłączenia z eksploatacji  będzie należała do Zamawiającego. Jednocześnie nie zwalnia Wykonawcy od wykonania nawożenia startowego w sierpniu 2014 roku oraz nawożenia uzupełniającego w okresie marzec-kwiecień 2015 roku.

Z poważaniem