| Garwolin, dnia | 10 kwietnia 2015 r. |
| --- | --- |

TIP.271.2.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa dróg miejskich na terenie Miasta Garwolina

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa, PZP/ (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Garwolin – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytania grupa 1

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie.

1)	Z zgodnie z §2 pkt 2.23 umowy wynika, że wykonawca wszystkie materiały z robót rozbiórkowych zagospodaruje we własnym zakresie, natomiast §2 pkt 2.26 mówi o rozłożeniu lub wbudowaniu materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Proszę o wyjaśnienie w/w.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że §2 ust. 2 pkt 2.23 odnosi się do materiałów pochodzących z rozbiórki (np. materiał z korytowania, krawężniki, itp.) nie nadających się do ponownego wbudowania (zagospodarowania przez Zamawiającego). Ocena przydatności zostanie dokonana na etapie realizacji robót. Natomiast §2 ust. 2 pkt 2.26 dotyczy materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego zagospodarowania/wbudowania np. krawężniki pochodzące z rozbiórki z ul. Cmentarnej

2)	W związku z tym, że SIWZ mówi o ryczałtowym charakterze zamówienia a Inwestor przedmiar robót załączony do SIWZ uznaje za materiał „pomocniczy” proszę o wyjaśnienie w oparciu o co wykonawca ma dokonać wyceny robót.

Odp.

Roboty należy wycenić na podstawie treści SIWZ i załączonych do niej materiałów.

3)	Zwracam uwagę, że „Pzp rozdział 2 art. 29.1.1. mówi o jednoznacznym i wyczerpującym opisie zamówienia. Art. 31.1 Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2102, poz.2072) w zamówieniach publicznych wprowadziło pojęcie dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym nie spełnienie w/w może stanowić o wadliwości postępowania przetargowego.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że roboty określone w SIWZ prowadzone będą w oparciu o dokonane Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w obecnym stanie prawnym, do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, Zamawiający może użyć w szczególności plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania. Zamawiający zamieścił w SIWZ posiadane przedmiary aby ułatwić zapoznanie się Wykonawcom z zakresem robót.

4)	Dotyczy budowy zatoki parkingowej przy ul. II Armii WP, przekrój poprzeczny, projekt przewiduje warstwę ścieralną z asfaltobetonu KR-1 AC8W, grubość 5 cm, czy nie jest to pomyłka.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że warstwę ścieralną należy wykonać z asfaltobetonu KR-1 AC8S, grubość 5 cm

Pytania grupa 2

Pytanie 1.

Wg tabeli wyrównań na ul. Słonecznej na odc. 0+008 + 0+322 jest do ułożenia 80,29 m3 wyrównania nawierzchni. W kosztorysie w pozycji 4.3 ilość podana w tonach powinna wynosić 200,73 tony. Jaka jest właściwa ilość ton masy do ułożenia?

Odp.

Właściwa ilość masy do ułożenia (wyrównania nawierzchni) wynosi 60,98 m3, tj. 146,35 Mg.

Pytanie 2.

Z dokumentacji na ul. Cmentarnej nie ma możliwości sprawdzenia powierzchni nawierzchni z kostki do ułożenia. Jaka jest prawidłowa powierzchnia wjazdów i powierzchnia chodników do ułożenia w ramach kontraktu?

Odp.

Na odcinku 0 ÷ 0+120,5 str. L do ułożenia jest 192,8 m2 powierzchni z kostki betonowej (poz. 2.13 przedmiaru robót).

Nie została rozróżniona powierzchnia zjazdów i chodnika, gdyż konstrukcja zjazdu jest taka sama jak konstrukcja chodnika.

Grubość warstwy podbudowy chodnika wynosi 15 cm (zgodnie z poz. 2.12 przedmiaru robót).

Pytanie 3.

Jaka jest dokładna ilość ścieku do ułożenia wg przedmiaru na ul. Cmentarnej? Czy ilości 433 m jest prawidłowa? Dokumentacja nie daje możliwości określenia tej wielkości.

Odp.

Zgodnie z pozycją 3.2 do ułożenia jest ściek z elementów betonowych na odcinku 0÷0+216,5 str. L i P, co daje 433 mb ścieku.

Zgodnie z pozycją 3.1 do ułożenia jest ława betonowa pod ściek na odcinku 0÷0+216,5 str. L.

Pytanie 4.

Jaka jest dokładna ilość płyt drogowych ul. Słonecznej do rozebrania i ponownego ułożenia? Czy powierzchna 156 m2 jest prawidłowa?

Odp.

Do rozebrania i ponownego ułożenia jest 156 m2 płyt drogowych.

Pytanie 5.

Jaka jest dokładna ilość wyrównania tłuczniem kamiennym na ul. Słonecznej? Czy ilość 50 m3 jest prawidłowa?

Odp.

Ilość wyrównania tłuczniem kamiennym wynosi 19,22 m3.

Pytanie 6.

Dlaczego w dokumentacji przetargowej nie ma wykazu powierzchni wjazdów do przebudowy na ul. Słonecznej? Czy ilości podane w przedmiarze są właściwe do wykonania?

Odp.

Ilości podane w przedmiarze są prawidłowe.

Zjazdy z płyt drogowych betonowych – powierzchnia 46 m2.

Str. L

0+104,50 ÷ 0+109,50 (pow. 5,00 m x 1,00 m = 5,00 m2)

0+130,00 ÷ 0+134,00 (pow. 4,00 m x 1,00 m = 4,00 m2)

0+166,50 ÷ 0+171,50 (pow. 5,00 m x 1,00 m = 5,00 m2)

0+239,00 ÷ 0+244,00 (pow. 5,00 m x 1,00 m = 5,00 m2)

0+269,00 ÷ 0+275,50 (pow. 6,50 m x 1,00 m = 6,50 m2)

Str. P

0+061,50 ÷ 0+070,00 (pow. 8,50 m x 1,00 m = 8,50 m2)

0+216,00 ÷ 0+220,00 (pow. 4,00 m x 1,00 m = 4,00 m2)

0+260,00 ÷ 0+268,00 (pow. 8,00 m x 1,00 m = 8,00 m2)

Zjazdy z kostki brukowej betonowej – powierzchnia 75 m2.

Str. L

0+063,50 ÷ 0+068,50 (pow. 5,00 m x 1,00 m = 5,00 m2)

0+086,00 ÷ 0+091,50 (pow. 5,50 m x 1,00 m = 5,50 m2)

0+138,00 ÷ 0+142,00 (pow. 4,00 m x 1,00 m = 4,00 m2)

0+182,00 ÷ 0+187,50 (pow. 5,50 m x 1,00 m = 5,50 m2)

0+202,50 ÷ 0+207,50 (pow. 5, 00 m x 1,00 m = 5,00 m2)

Str. P

0+017,00 ÷ 0+023,00 (pow. 6,00 m x 1,00 m = 6,00 m2)

0+028,00 ÷ 0+034,50 (pow. 6,50 m x 1,00 m = 6,50 m2)

0+086,00 ÷ 0+091,50 (pow. 5,50 m x 1,00 m = 5,50 m2)

0+098,50 ÷ 0+103,50 (pow. 5,00 m x 1,00 m = 5,00 m2)

0+114,50 ÷ 0+119,50 (pow. 5,00 m x 1,00 m = 5,00 m2)

0+163,50 ÷ 0+169,00 (pow. 5,50 m x 1,00 m = 5,50 m2)

0+180,50 ÷ 0+186,00 (pow. 5,50 m x 1,00 m = 5,50 m2)

0+233,00 ÷ 0+238,50 (pow. 5,50 m x 1,00 m = 5,50 m2)

0+295,50 ÷ 0+301,00 (pow. 5,50 m x 1,00 m = 5,50 m2)

Pytanie 7.

Proszę o wyjaśnienie zapisu z opisu technicznego na ul. Słonecznej „Należy uzupełnić elementy odwodnienia liniowego zgodnie z wcześniej opracowanym projektem dostosowując jego elementy do założonej niwelety”. Jakie elementy odwodnienia Zamawiający ma na myśli i jaka ilość tych elementów jest do uzupełnienia?

Odp.

Zakres robót nie przewiduje wykonania odwodnienia liniowego. Odwodnienie przewidziano do realizacji na innym odcinku nie objętym tym postępowaniem przetargowym.

Pytanie 8.

Wykonawca zwraca uwagę na nieprawidłowości w dokonanym przez Zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia. Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa zawiera szereg braków, które utrudniają dokonanie rzetelnej i prawidłowej wyceny. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia z należytą starannością. Dokumentacja projektowa niewątpliwie taki opis przedmiotu zamówienia stanowi. Krajowa Izba Odwoławcza jednoznacznie potwierdza odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie, w tym m.in. w orzeczeniach z dnia 9 października 2008 r. - KIO/UZP 1021/08 - ,,Za sposób sporządzenia specyfikacji, w tym również dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiający”; w orzeczeniu z dnia 22 sierpnia 2008 r. - KIO/UZP 821/08 - ,,Zamawiający nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności na właściwe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz 31 ustawy PZP”. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o usunięcie postanowień umowy w §6 ust. 11 projektu umowy zgodnie z którym Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, które nie wynikają wyraźnie z opisu przedmiotu zamówienia. Należy bowiem mieć na uwadze, że to opis przedmiotu zamówienia określa zakres odpowiedzialności Wykonawcy. Pragniemy podkreślić, że nawet pozostawienie takiego postanowienia, szczególnie w świetle aktualnej jakości dokumentacji projektowej jest nieskuteczne.

Odp.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, że udzielając wyjaśnień treści SIWZ starał się wyeliminować elementy niepewności oraz maksymalnie, jednoznacznie i wyczerpująco doprecyzować parametry przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego przygotowania oferty.

Pytanie 9.

Nawiązując do powyższego Wykonawca wnosi o usunięcie oświadczeń zawartych w §1 ust. 6 projektu umowy, wobec bowiem zobowiązań art. 29 uzp Zamawiający wymagając od Wykonawcy oświadczenia o tym, iż dokumentacja przedstawiana przez Zamawiającego jest niewadliwa i kompletna narusza podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.

Odp.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, że udzielając wyjaśnień treści SIWZ starał się wyeliminować elementy niepewności oraz maksymalnie, jednoznacznie i wyczerpująco doprecyzować parametry przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego przygotowania oferty.

Pytania grupa 3

Pytanie 1.

Odnośnie ulicy II AWP:

1)	W pozycji 31 przedmiaru jednostka obmiaru odnośnie krawężników w m2. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.

Prawidłowa jednostka w poz. 31 to mb.

2)	Prosimy o określenie wymiarów korytka z rusztem z pozycji 40 przedmiaru - wysokość wewnętrzna zewnętrzna oraz szerokość zewnętrzna i wewnętrzna.

Odp.

Wymiary wewnętrzne korytka z rusztem z pozycji 40 przedmiaru: wysokość zewnętrzna wynosi 300 mm, szerokość wewnętrzna wynosi 200 mm.

3)	W ilu studniach należy wymienić pokrywy na klasy D400 (tylko studnie telefoniczne - 3 szt., czy również w studniach kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych)?

Odp.

Należy wymienić pokrywy w studniach (telekomunikacyjnych, sanitarnych, gazowych, wodociągowych) znajdujących się w powierzchni jezdnej (zjazdy i zatoka parkingowa).

4)	Na czym ma polegać pozioma regulacja studni? (Poz. 20)

Odp.

Należy przesunąć studnię znajdującą się w granicy zakresu opracowania. Istniejąca studnia znajduje się w projektowanej linii krawężnika.

Pytanie 2.

Odnośnie ulicy Rubinowej:

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania studni i przykanalików (zgodnie z przedmiarem) – brak informacji w projekcie.

Odp.

Należy wykonać studnie i przykanaliki zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 3.

Odnośnie ulicy Cmentarnej:

Czy Zamawiający posiada tabelę wyrównania nawierzchni w kilometrażu 0 - 0+321? (załączona tabela obejmuje krótszy odcinek).

Odp.

Tabela wyrównania nawierzchni została załączona do przetargu.

Zgodnie z profilem podłużnym i tabelą wyrównania nawierzchni w km 0-0+256,00 należy wykonać wyrównanie. Natomiast odcinek 0+256,00-0+321,00 nie ma korekty nawierzchni (konstrukcja nawierzchni zgodnie z przedmiarem robót).

Pytania grupa 4

Pytanie 1.

Odnośnie ulicy Piesiewicza:

1)	Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ścieku przykrawężkowego?

Odp.

Zgodnie z przekrojem normalnym należy wykonać ściek przykrawężnikowy.

2)	Czy należy wykonać chodnik, który znajduje się na przekroju normalnym?

Odp.

Zakres robót nie przewiduje wykonania chodnika.

3)	Ile wynosi długość zjazdów? (Konieczność zastosowania krawężników najazdowych, natomiast brak jest zaznaczonych zjazdów na planie zagospodarowania terenu).

Odp.

Na istniejących zjazdach należy wykonać krawężniki wtopione.

Pytanie 2.

Odnośnie ulicy Beethovena:

1)	Czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy wzmacniającej z geowłókniny 300g/m2 (brak pozycji w opisie przedmiotu zamówienia)?

Odp.

Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy wzmacniającej z geowłókniny (poz. 14 kosztorysu ofertowego).

2)	Czy Zamawiający przewiduje wykonanie sączków poprzecznych (poz. 16 przedmiaru robót)?

Odp.

Zamawiający przewiduje wykonanie sączków poprzecznych (poz. 16 przedmiaru robót).

3)	Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przepustu na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki (brak pozycji w opisie przedmiotu zamówienia)?

Odp.

Zamawiający przewidział wykonanie przepustu na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki (poz. 20, 21, 22 kosztorysu ofertowego).

4)	Które wjazdy nie wchodzą w zakres przebudowy ul. Beethovena (zjazdy prywatne czy publiczne)?

Odp.

Zakres do realizacji zaznaczony został linią czerwoną na załączniku graficznym - Wykonanie zjazdów, dojść do furtek, przepustów przy słupach - strona prawa - km 0+055,10 0+075,45      0+081,20    0+0101,45      0+146,70   0+156,70   0+166,95   0+172,90

5)	Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego?

Odp.

Zamawiający nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego.

Pytanie 3.

Odnośnie ulicy Andrzejkowicza:

1)	Jaki kilometraż objęty jest remontem?

Odp.

Zakres do realizacji 0+006 do 0+316,30

2)	Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego i pionowego?

Odp.

Nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego i pionowego

3)	Prosimy o korektę pozycji przedmiarowej odnoszącej się do robót ziemnych. Wg obliczeń 310x4x0,46 = 570,40 m3, natomiast w przedmiarze roboty ziemne wynoszą 481,48 m3.

Odp.

W pozycji 2 kosztorysu ofertowego -„Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez inwestora” należy wpisać - 488,4 m3 (Tabela robót ziemnych w projekcie budowlano-wykonawczym str. 13).

Pytanie 4.

Odnośnie ulicy Kościuszki:

Wg opisu przedmiotu zamówienia należy wykonać obrzeża z oporem, natomiast wg projektu bez oporu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Należy wykonać obrzeża z oporem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem