| Garwolin, dnia | 15 czerwca 2015 r. |
| --- | --- |

TIP.271.3.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa dróg miejskich na terenie Miasta Garwolina – Etap II

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa, PZP/ (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Garwolin – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1.

W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia prosimy o określenie hierarchii dokumentów na podstawie których należy dokonać wyceny: przedmiar robót/opis przedmiotu zamówienia/opis techniczny?

Odp.

Wycena na podstawie:

- przedmiar

- opis przedmiotu zamówienia/opis techniczny.

Pytanie 2.

Dotyczy ul. Jagodzińskiej, Narutowicza, Studzińskiego, Słoneczna 1,2, Ogrodowa, Bajkowa. W dokumentacji technicznej brak jest określenia kategorii geotechnicznej oraz grupy nośności podłoża. Proszę o uzupełnienie w/w.

Odp.

Ul. Jagodzińska, Narutowicza, Studzińskiego Słoneczna, Ogrodowa, Bajkowa należą do I kategorii geotechnicznej.

Pytanie 3.

Dotyczy ul. Jagodzińskiej, Narutowicza, Studzińskiego, Słoneczna 1,2, Ogrodowa, Bajkowa. Czy inwestor posiada wyniki badań nośności istniejących podbudów.

Odp.

Zamawiający nie posiada opinii.

Pytanie 4.

Ul. Bajkowa. Czy w ul. Bajkowej należy poszerzyć przepust pod drogą o 1 m obustronnie?

Odp.

Poszerzenie przepustu obustronne po 1 m. W pozycji 2.1 przedmiaru robót powinno być 2x1=2.

Pytanie 5.

Ul. Jagodzińskiej. W dokumentacji technicznej brak jest usunięcia części organicznych gruntu. Do kogo będzie należało usunięcie w/w. Inwestora czy wykonawcy.

Odp.

Usunięcie części organicznych gruntu należy do Wykonawcy.

Pytanie 6.

Ul. Jagodzińskiej. Na odcinku około 100 mb droga przebiega „w wąwozie". Brak skutecznego odwodnienia w tym odcinku będzie skutkowało spływem wody nawierzchni.

Odp.

Na etapie wykonywania należy poprzecznie sprofilować nawierzchnię (spadek jednostronny prawostronny) spowoduje to odpływanie wód jedną stroną drogi.

Pytanie 7.

Ul. Jagodzińskiej. Czy dokumentacja techniczna mówi o wykonaniu nawierzchni z tłucznia czy podbudowy.

Odp.

Dokumentacja mówi o wykonaniu nawierzchni z tłucznia drogowego (mieszanka gnejsowa o granulacji
0-31,5 mm PN-EN 13242).

Pytanie 8.

Ul. Korczaka. Prosimy o wskazanie załącznika na podstawie którego należy określić ilości trawnika do zagospodarowania (brak podanych ilości w przedmiarze robót)?

Odp.

W załączeniu dodatkowo przedmiar robót oraz plan zagospodarowania terenu na wykonanie zagospodarowania.

Pytanie 9.

Ul. Narutowicza. Czy ściek typu D-8 w ilości 10 m należy wykonać? Brak tego elementu w dokumentacji i opisie przedmiotu zamówienia.

Odp.

Należy wykonać ściek typu D-8 w ilości 10 m

Pytanie 10.

Ul. Narutowicza. Czy należy wykonać wyrównanie mieszanką bitumiczną w ilości 58 t? Brak tego elementu w dokumentacji i opisie przedmiotu zamówienia.

Odp.

Tak, konieczne jest wykonanie wyrównania mieszanką bitumiczną.

Pytanie 11.

Ul. Ogrodowa. Czy w zakres zadania wchodzi 30 m ścieku skarpowego (brak pozycji przedmiarowej)?

Odp.

Należy wykonać 30 m ścieku skarpowego

Pytanie 12.

Ul. Ogrodowa. Czy w zakres zadania wchodzi odmulenie przepustu (brak pozycji przedmiarowej)?

Odp.

W zakres zadania nie wchodzi odmulenie przepustu.

Pytanie 13.

Ul. Ogrodowa. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie oznakowania pionowego (brak pozycji przedmiarowej)?

Odp.

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie oznakowania pionowego.

Pytanie 14.

Ul. Ogrodowa. Czy w ramach zadania należy wykonać zjazdy indywidualne obustronne czy tylko po prawej stronie tak, jak napisano w dokumentacji?

Odp.

Zjazdy indywidualne wykonać po stronie lewej  zgodnie z opisem technicznym

Pytanie 15.

Ul. Ogrodowa. Czy krawężniki po stronie lewej należy wykonać na całej długości przebudowywanego odcinka wynoszącego 106,5 m czy na długości 91,5m tak, jak w przedmiarze?

Odp.

Krawężniki po stronie lewej należy wykonać na całej długości przebudowywanego odcinka 106,5 mb (zgodnie z poz. 5 i 16 kosztorysu ofertowego).

Pytanie 16.

Ul. Ogrodowa. Wg projektu należy wykonać 692,5 m2 nawierzchni, natomiast wg przedmiaru 639 m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Należy wykonać 692,5 m2 nawierzchni.

Pytanie 17.

Ul. Ogrodowa. Czy wykonanie umocnienia rowów prefabrykatami betonowymi w km 0+400 - 0+443,5 oraz 0+474,5 - 0+506,5 wchodzi w zakres zadania (brak pozycji w przedmiarze)?

Odp.

Wykonanie umocnienia rowów prefabrykatami betonowymi nie wchodzi w zakres tego zadania.

Pytanie 18.

Ul. Piesiewicza. Czy ustawienie krawężników i oporników w km 0-0+273 wchodzi w zakres zadania?

Odp.

Ustawienie krawężników nie wchodzi w zakres tego zadania. Oporniki należy ustawić w miejscu gdzie nie ma ogrodzeń.

Pytanie 19.

Ul. Sikorskiego i Skilskiego. Czy roboty kanalizacyjne zamiast przeciskiem można wykonać w wykopie otwartym z późniejszym odtworzeniem nawierzchni?

Odp.

Roboty związane z przyłączem kanalizacji deszczowej mogą zostać wykonane wykopem otwartym z późniejszym odtworzeniem nawierzchni.

Pytanie 20.

Ul. Studzińskiego. Roboty należy wykonać na długości 582 m czy tak jak w przedmiarze na długości 532m?

Odp.

Roboty należy wykonać na długości 600 m zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i kosztorysem ofertowym po korekcie.

Zamawiający załącza kosztorys ofertowy wykonania remontu nawierzchni ul. Studzińskiego oraz opis przedmiotu zamówienia ul. Studzińskiego.

Pytanie 21.

Ul. Studzińskiego. Proszę o załączenie tabeli wyrównania istniejących nawierzchni.

Odp.

Zamawiający załącza tabelę wyrównania istniejących nawierzchni.

Pytanie 22.

Ul. Studzińskiego. Czy na poszerzeniu nawierzchni oraz skrzyżowaniu z ul. Wesołą będzie ułożona warstwa wiążąca. Proszę o podanie grubości.

Odp.

Na poszerzeniu i skrzyżowaniu z ul. Wesołą należy ułożyć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego
wg PN-EN, KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Pytanie 23.

Ul. Studzińskiego. Czy w ramach zadania jest włączenie do drogi powiatowej.

Odp.

W ramach zadania nie ma włączenia do drogi powiatowej.

Pytanie 24.

Ul. Słoneczna 1 (część 11). Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie ścieku przykrawężnikowego na długości 77++28,7=105,7 m (brak pozycji w przedmiarze)

Odp.

Tak, w zakres zadania wchodzi wykonanie ścieku przykrawężnikowego na długości 77+28,7=105,7 m.

Pytanie 25.

Ul. Słoneczna 1 (część 11). Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie oznakowania pionowego (brak pozycji w przedmiarze).

Odp.

Nie wchodzi.

Pytanie 26.

Ul. Słoneczna 1 (część 11). Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie przepustu fi800 o długości 14m w km 0+434,5 (brak pozycji w przedmiarze).

Odp.

Nie. W zakres zadania nie wchodzi wykonanie przepustu. Przepust fi800 o długości 14m w km 0+434,5 jest przepustem istniejącym.

Pytanie 27.

Ul. Słoneczna 1 (część 11). Wg projektu studnie rewizyjne mają mieć średnicę 1500 mm, natomiast wg przedmiaru 800 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Należy wykonać studnie rewizyjne o średnicy 800 mm (zgodnie z przedmiarem).

Pytanie 28.

Ul. Słoneczna 2 (część 12). Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie ścieku przykrawężnikowego na długości 50 m (brak pozycji przedmiarze)?

Odp.

Tak, w zakres zadania wchodzi wykonanie ścieku przykrawężnikowego na długości 50 m.

Pytanie 29.

Przejście dla pieszych przy McDonald. Prosimy o wyjaśnienie czy balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy ze stali ocynkowanej?

Odp.

Bariery i poręcze należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Pytanie 30.

Przejście dla pieszych przy McDonald. Prosimy o wyjaśnienie czy balustrady mają być kotwione bezpośrednio w betonie czy montowany przy pomocy łączników do ław betonowych?

Odp.

Słupki balustrad i poręczy powinny być kotwione w ławie betonowej wspólnej dla palisad i obrzeży.

Pytanie 31.

Przejście dla pieszych przy McDonald. Prosimy o określenie czy wysokość latanii podana w przedmiarze to jest wysokość całkowita latami czy wysokość, na której ma być zamontowane źródło światła?

Odp.

Wysokość podana w przedmiarze jest to wysokość słupa. rysunek latarni i specyfikacja znajduje się w załączonym projekcie stałej organizacji ruchu.

Pytanie 32.

Przejście dla pieszych przy McDonald. Wg projektu należy wykonać ok. 41,5 metrów balustrady dla niepełnosprawnych i ok. 15 metrów balustrady na długości przepustu i schodów. Wg przedmiaru robót natomiast należy wykonać 16 metrów balustrady dla niepełnosprawnych i 15 metrów balustrady na długości przepustu i schodów. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.

Zakres obejmuje wykonanie 16 metrów balustrady dla niepełnosprawnych i 15 metrów balustrady na długości przepustu i schodów. Wykonanie 25,5 m balustrady dla niepełnosprawnych nie jest objęte zakresem. Według założeń wykonanie 25,5 m balustrady dla niepełnosprawnych będzie realizowane na koszt właściciela działki nr ewid. 3000/29.

Pytanie 33.

Przejście dla pieszych przy McDonald. Czy w zakres zadania wchodzi tylko budowa chodnika bez wykonania rampy dla niepełnosprawnych? Ilości przedmiarowe wskazują na wykonanie jedynie chodnika.

Odp.

Zaktualizowany przedmiar i kosztorys zawierają oddzielne powierzchnie chodnika i rampy. Roboty objęte zakresem dotyczą wykonania 20,44 m2 chodnika (poz. 24) oraz 11,25 m2 pochylni wraz ze spocznikiem (poz. 29 i 30) znajdujących się w miejskim pasie drogowym.

Pytanie 34.

Przejście dla pieszych przy McDonald. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie lampy solarnej? Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej, brak tego elementu w dokumentacji.

Odp.

Tak, rysunek lampy i specyfikacja znajduje się w załączonym projekcie stałej organizacji ruchu.

Pytanie 35.

Przejście dla pieszych przy McDonald. Czy oznakowanie poziome wchodzi w zakres zadania?

Odp.

Tak, oznakowanie poziome grubowarstwowe wchodzi w zakres zadania.