KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi od ul. Studzińskiego do ul. Hłaski w km 0+000 ÷ 0+382

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | 0,382 |  |  |
| 1.2 | D.01.02.01 | KSNR 00-01-0101-01-00 | Mechaniczne ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni, przy średnicy drzew 10 – 15 cm | szt | 3 |  |  |
| 1.3 | D.01.02.01 | KSNR 00-01-0101-02-00 | Mechaniczne ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni, przy średnicy drzew 16 – 25 cm | szt | 1 |  |  |
| 1.4 | D.01.02.01 | KSNR 00-01-0101-03-00 | Mechaniczne ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni, przy średnicy drzew 26 – 35 cm | szt | 2 |  |  |
| 1.5 | D.01.02.01 | KSNR 00-01-0101-04-00 | Mechaniczne ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni, przy średnicy drzew 36 – 45 cm | szt | 2 |  |  |
| 1.6 | D.01.02.01 | KSNR 00-01-0101-06-00 | Mechaniczne ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni, przy średnicy drzew 56 –625 cm | szt | 1 |  |  |
| 1.7 | D.01.02.01 | KSNR 00-01-0101-07-00 | Mechaniczne ścinanie drzew piłą mechaniczną z karczowaniem pni, przy średnicy drzew 66 – 75 cm | szt | 4 |  |  |
| 1.8 | D.01.02.01 | KSNR 00-01-0103-01-00 | Załadunek i transport dłużyc ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 2 km | mp | 11,21 |  |  |
| 1.9 | D.01.02.01 | KSNR 00-01-0103-02-00 | Załadunek i transport karpiny ciągnikiem z przyczepą na odległość do 2 km | mp | 10,85 |  |  |
| 1.10 | D.01.02.01 | KSNR 00-01-0103-03-00 | Załadunek i transport gałęzi ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 2 km | mp | 6,5 |  |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze |  |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0208-02-00 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, przy pojemności zgarniaka 0,60 m³, grunt kategorii III-IV | m³ | 60,8 |  |  |
| 2.2 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsibiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III – IV, samochody samowyładowcze 5-10 t. | m³ | 35,2 |  |  |
| 2.3 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0204-04-01 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 5 – 10 t, grunt kategorii III – IV ( wsp. 4,0 – 4 km ). | m³ | 35,2 |  |  |
|  | Razem roboty ziemne |  |
| PODBUDOWA |
| 3.1 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 2 km | m² | 1899,55 |  |  |
| 3.2 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-02-00 | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni, dodatek za każde dlsze 5 cm, kategoria gruntu I – IV z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 2 km ( wsp. 5,0 – 25 cm ) | m² | 1899,55 |  |  |
| 3.3 | D.04.02.01 | KSNR 00-06-0104-04-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęsczeniu 20 cm | m² | 2078,5 |  |  |
| 3.4 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( wsp. 1,2 – 12 cm ) | m² | 1730,45 |  |  |
| 3.5 | D.04.04.02 | KNR 02-31-0114-07-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m² | 1730,45 |  |  |
|  | Razem podbudowa |  |
| ELEMENTY ULIC |
| 4.1 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa | m | 162 |  |  |
| 4.2 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0402-04-00 | Ławy betonowe z oporem pod oporniki betonowe | m³ | 12,90 |  |  |
| 4.3 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-05-00 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 15x 25 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 215 |  |  |
| 4.4 | D.08.05.01 | KNR 02-31-0402-03-00 | Ławy betonowe ( B-15 ) zwykłe pod ściek | m³ | 19,35 |  |  |
| 4.5 | D.08.05.01 | KNR 02-31-0606-03-00 | Ścieki z elementów betonowych o wym. 15 x 60 x 50 cm na podsypce cementowo – piaskowej, grubość prefabrykatu 15 cm | m | 215 |  |  |
| 4.6 | D.08.03.01 | KNR 02-31-0407-05-00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 36 |  |  |
| 4.7 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączajaca w korycie chodnika, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zageszczeniu 10 cm | m² | 34 |  |  |
| 4.8 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zageszczeniu 10 cm ( wsp. 1,2 – 12 cm ) | m² | 34 |  |  |
| 4.9 | D.08.02.02 | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | 34 |  |  |
|  | Razem elementy ulic |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 5.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | 1708,20 |  |  |
| 5.2 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | 1708,20 |  |  |
| 5.3 | D.05.03.05 a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m² | 1670,50 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
| POBOCZA |
| 6.1 | D.06.03.01 | KNR 02-31-1401-06-00 | Mechaniczne profilownie poboczy | m² | 179,65 |  |  |
| 6.2 | D.06.03.01 | KNR 02-31-1401-06-00 | Mechaniczne zagęszczenie poboczy | m² | 179,65 |  |  |
| 6.3 | D.06.02.01 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( wsp. 1,2 – 12 cm ) | m² | 218,6 |  |  |
|  | Razem pobocza |  |
| ODWODNIENIE |
| 7.1 | D.06.01.01 | KNR 02-11-0411-01-00 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „EKO”, na podsypce cementowo - piaskowej. Wymiary elementów 60 x 40 x 10 cm. | m² | 40,8 |  |  |
| 7.2 | D.06.01.01 | Analiz własna | Umocnienie dna rowu elementami odwodnieniowymi typu Gary”EOG” na podsypce cem. – piask z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | m | 34 |  |  |
| 7.3 | D.06.01.01 | KSNR 00-06-0606-03-00 | Ścieki skarpowe z podwójnych elementów betonowych układanych na podsypce cementowo – piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm | m | 30 |  |  |
| 7.4 | D.06.01.01 | KNR 02-18-1409-02-00 | Wykonanie osadnika betonowego, objętość betonu w jednym miejscu od 0,m3 do 0,5 m³ | m³ | 0,5 |  |  |
|  | Razem odwodnienie |  |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 8.1 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | 42 |  |  |
|  | Razem zjzdy gospodarcze |  |
| OZNAKOWANIE |
| 9.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 8 |  |  |
| 9.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-000 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne opowierzchni ponad 0,3 m2 ( znaki średnie, folia II generacji ). D-40 szt. 1, D-41szt 1, U-18B szt. 2, U-9b szt. 4 | szt | 8 |  |  |
| 9.3 | D.07.05.01 | KNR 02-31-0704-01-00 | Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg ( SP – 09 ) | m | 40 |  |  |
|  | Razem oznakowanie |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |