- ZAŁĄCZNIKI

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych

- Koncepcja zagospodarowania parku sporządzona przez firmę Ers_arbo Edyta Rosłon-Szeryńska – przekazana przez inwestora

- Uzgodnienia z inwestorem

- Mapa poglądowa

- Aktualne przepisy i normatywy projektowania

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTUROWEJ SŁUŻĄCEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GARWOLIN -

"PTASIE TRELE"

DZ. NR  EWID. 1021/3,1021/4, 1020/3, 1020/4,  MIEJSCOWOŚĆ GARWOLIN

- PRZEZNACZENIE TERENU

Zgodnie z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze D1 EZP  tj. obszary strefy ochrony ekologicznej obejmujące tereny otwarte urządzone, zagospodarowanie w większości zielenią parkową z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń do sportu i rekreacji.

- ZAKRES OPRACOWANIA

- CIAGI KOMUNIKACYJNE

- MAŁA ARCHITEKTURA ( ZGODNIE Z ZAŁACZNIKAMI GRAFICZNYMI)

- PLAC ZABAW ( ZGODNIE Z ZAŁACZNIKAMI GRAFICZNYMI)

- KWATERY DO GRY W SZACHY( ZGODNIE Z ZAŁ. GRAFICZNYM)

- KWATERY DO W PING PONGA( ZGODNIE Z ZAŁ. GRAFICZNYM)

- POLANA PIKNIKOWA ( ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOZPODAROWANIA Z1)

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Omawiany teren usytuowany jest w centralnej części miasta, sąsiaduje z rzeką Wilga od strony północnej, z obiektem handlowym od strony południowej, od strony zachodniej z działkami niezabudowanymi oraz od strony zachodniej z Aleją Legionów. Przy Aleji Legionów zlokalizowany jest przystanek autobusowy.

Warunki terenowo prawne

Teren lokalizacji (działka nr ewid. 1021/3,1021/4, 1020/3, 1020/4, w miejscowości Garwolin) stanowi własność Miasta Garwolin.

Istniejące uzbrojenie trenu

Po terenie działki przebiegają następujące urządzenia uzbrojenia:

- kanalizacja sanitarna

- sieć elektroenergetyczna

Istniejące obiekty kubaturowe

Brak istniejących obiektów kubaturowych

Drogi i chodniki

Na terenie inwestycji występuje parking, oraz  utwardzenia z kostki betonowej, projekt zakłada kontynuacje istniejącego ciągu pieszego.

Istniejąca zieleń

Na przedmiotowym terenie znajdują się zadrzewienia, krzewy, oraz nawierzchnie trawiaste.

Mała architektura

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się elementy małej architektury

tj.  karmniki dla ptaków, tablice informacyjne przedstawiające informacje o roślinach i zwierzętach stanowiące edukacyjny charakter miejsca.

Ukształtowanie terenu

Teren na którym projektowana jest inwestycja nie jest zróżnicowany wysokościowo.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie cyfrowej w skali 1:250 w granicach objętych projektem.

Obejmuje ono:

  - ciągi komunikacyjne

  - mała architektura

  - plac zabaw

- Funkcja terenu

Teren objęty opracowaniem będzie pełnić funkcję:

- Rekreacyjną  -  polana piknikowa, plac zabaw, szachy terenowe, stoliki do gier

- Turystyczną – sąsiedztwo rzeki Wilgi, przystań kajakowa II etap inwestycji (wg odrębnego opracowania)

- Edukacyjną – istniejące tablice informacyjne

- Parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania

- ciągi komunikacyjne: projektuje się chodniki o nawierzchni betonowej z kostki brukowej gr.8  cm np. kolor szary,  stanowiący nawiązanie do istniejących ciągów komunikacyjnych. Projektowane ciągi komunikacyjne umożliwiają swobodny dostęp na teren parku

- szachy terenowe figury szachów terenowych zgodnie z załącznikiem nr 4, pole do gry należy ułożyć z kostki granitowej, stosując różne kolory.

- plac zabaw rozmieszczenie i rodzaj zabawek zgodnie z załącznikiem nr 1

- ogrodzenie na terenie objętym opracowaniem projektuje się ogrodzenie placu zabaw z dwiema furtkami

- altana w południowo wschodniej części parku wśród licznych nasadzeń  zaprojektowana została altana zgodnie z zał. nr 5

- ławki parkowe: projektuje się ławki przy ciągach komunikacyjnych, placu zabaw, oraz innych obiektach rekreacji zlokalizowanych na terenie parku lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania. Łącznie projektuje się 18 ławek parkowych  zgodnie z zał. nr 6.

- Kosze parkowe: lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania. Łącznie projektuje się 8 ławek parkowych  zgodnie z zał. nr 7.

- Odwodnienie nawierzchni elementów zagospodarowania

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie w sposób

naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokości 2 % w kierunku gruntu

na posesje Inwestora.

- Ukształtowanie terenu

Projektowane elementy zagospodarowania ukształtowano w nawiązaniu do istniejącego terenu otaczającego.

- Zieleń

Projekt nie zakłada nowych nasadzeń.

- Zestawianie powierzchni

DZ. NR EWID. – 1021/3, 1021/4, 1020/3, 1020/4

Powierzchnia objęta opracowaniem– 2 350,22 m2

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

- KOSTKA BETONOWA – 1 713,79 m2

- KOSTKA GRANITOWA – 434,85 m2

- NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - TŁUCZEŃ– 1 140,05 m2

- NAWIERZCHNIA MINI JOMB – 179,12 m2

- PIACH – 755,0 m2

- DANE INFORAMCYJNE

Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru

zabytków.

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

- WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego natomiast polepszy warunki życiowe mieszkańców Garwolina oraz nie naruszy interesu osób trzecich

- PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI UTWARDZNYCH

Projektuje się zróżnicowane nawierzchnie utwardzone

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

Układ warstw :

8 cm - Kostka brukowa  ( kolor szary)

5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa

10 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego

NAWIERZCHNIA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - TŁUCZEŃ

Układ warstw :

15 cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego

20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego

- ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Zagrożenia pożarowe nie występują

- INFORMACJA DOTYCZĄCA „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

Przed przystąpieniem do robót, kierownik budowy ma obowiązek

sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Plan BiOZ powinien zawierać:

- opis przedmiotu budowy,

- wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji,

- ustalenia dotyczące odpowiedzialności i uprawnień w zakresie nadzoru,

- ustalenia dotyczące koordynacji robót,

- procedury i instrukcje dotyczące realizacji robót,

- ustalenia dotyczące łączności na budowie,

- ustalenia dotyczące oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia

robót,

- ustalenia dotyczące ustalenia i oznakowania dróg transportu kołowego

i ruchu maszyn budowlanych,

- wskazania dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych,

- ustalenia dotyczące składowania i magazynowania materiałów

budowlanych,

- informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji : punkt pierwszej pomocy,

telefony alarmowe,

- UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby musza posiadać niezbędne

atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia

budowlane.

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i przekazać w użytkowanie.

Projektant:

mgr inż. arch. Dorota Kuczewska

nr 10/PD OKK/2011