- ZAŁĄCZNIKI

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych

- Koncepcja zagospodarowania terenu przekazana przez inwestora.

- Uzgodnienia z inwestorem

- Mapa poglądowa

- Aktualne przepisy i normatywy projektowania

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTUROWEJ SŁUŻĄCEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GARWOLIN -

"RADOSNE STARORZECZE"

DZ. NR  EWID. 5739/1, 5986/2, 5987/5, 5987/7,  MIEJSCOWOŚĆ GARWOLIN

- PRZEZNACZENIE TERENU

Zgodnie z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze ER  tj. obszary strefy ochrony ekologicznej w użytkowaniu rolniczym, dopuszcza się uprawy zielone, ekologicznie stabilizujące ( łąki wielogatunkowe, koszone).

- ZAKRES OPRACOWANIA

- CIAGI KOMUNIKACYJNE

- MAŁA ARCHITEKTURA ( ZGODNIE Z ZAŁACZNIKAMI GRAFICZNYMI)

- SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA( ZGODNIE Z ZAŁ. GRAFICZNYM)

- STREET WORKOUT( ZGODNIE Z ZAŁ. GRAFICZNYM)

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Omawiany teren usytuowany jest we wschodniej części miasta. Od strony południowej graniczy z rzeką Wilgą. Od strony północnej z zabudową mieszkaniową.

Warunki terenowo prawne

Teren lokalizacji (działka nr ewid. 5739/1, 5986/2, 5987/5, 5987/7, w miejscowości Garwolin) stanowi własność Miasta Garwolin.

Istniejące uzbrojenie trenu

Po terenie działki przebiegają następujące urządzenia uzbrojenia:

- sieć elektroenergetyczna

Istniejące obiekty kubaturowe

Brak istniejących obiektów kubaturowych

Drogi i chodniki

Na terenie inwestycji wzdłuż rzeki Wilga zlokalizowany jest chodnik do ruchu pieszego o szerokości  ~ 2,0 m.

Istniejąca zieleń

Na przedmiotowym terenie znajdują się zadrzewienia, krzewy.

Mała architektura

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się elementy małej architektury

tj.  lampy parkowe.

Ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem  w niewielkiej części lekko pochyły w kierunku zabudowy mieszkaniowej, od strony rzeki skarpa,  pozostały teren płaski.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie cyfrowej w skali 1:500 w granicach objętych projektem.

Obejmuje ono:

  - ciągi komunikacyjne

  - mała architektura

  - street workout

  - siłownia zewnętrzną

  - polana biwakowa

- Funkcja terenu

Teren objęty opracowaniem będzie pełnić funkcję:

- Rekreacyjną  -  polana biwakowa, street workout, siłownia zewnętrzna.

- Turystyczną – sąsiedztwo rzeki Wilgi, przystań kajakowa w odległości około 0,5 km (wg odrębnego opracowania)

- Parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania

- ciągi komunikacyjne: projektuje się chodniki o nawierzchni betonowej z kostki brukowej gr.8  cm np. kolor szary,  stanowiący nawiązanie do istniejących ciągów komunikacyjnych. Projektowane ciągi komunikacyjne umożliwiają swobodny dostęp na teren rekreacyjny

- ławki parkowe: projektuje się ławki przy ciągach komunikacyjnych, lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania.

- Kosze parkowe: lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania.

- Odwodnienie nawierzchni elementów zagospodarowania

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie w sposób

naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokości 2 % w kierunku gruntu

na posesje Inwestora.

- Ukształtowanie terenu

Projektowane elementy zagospodarowania ukształtowano w nawiązaniu do istniejącego terenu otaczającego.

- Zieleń

Projekt nie zakłada nowych nasadzeń.

- Zestawianie powierzchni

DZ. NR EWID. – 5739/1, 5986/2, 5987/5, 5987/7

Powierzchnia objęta opracowaniem– 8 895,17 m2

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

- NAWIERZCHNIA Z GRYSU  ŚCIEŻKA SPACEROWA – 894,20  m2

- KRUSZYWO ŁAMANE – TŁUCZEŃ PLAC BIWAKOWY – 785,22  m2

- NAWIERZCHNIA PIASKOWA (STREET WORKOUT) – 153,55 m2

- NAWIERZCHNIA PIASKOWA (SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA) – 97,61 m2

- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA – 835,16 m2

NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

- TRAWA/NASADZENIA – 6 129,43 m2

- DANE INFORAMCYJNE

Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru

zabytków.

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

- WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego natomiast polepszy warunki życiowe mieszkańców Garwolina oraz nie naruszy interesu osób trzecich

- PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI UTWARDZNYCH

Projektuje się zróżnicowane nawierzchnie utwardzone

NAWIERZCHNIA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - TŁUCZEŃ

Układ warstw :

15 cm – nawierzchnia z kruszywa łamanego

20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego

NAWIERZCHNIA  Z GRYSU

Układ warstw :

15 cm – grys granitowy frakcji 2,16 mm

20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego

- ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Zagrożenia pożarowe nie występują

- INFORMACJA DOTYCZĄCA „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

Przed przystąpieniem do robót, kierownik budowy ma obowiązek

sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Plan BiOZ powinien zawierać:

- opis przedmiotu budowy,

- wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji,

- ustalenia dotyczące odpowiedzialności i uprawnień w zakresie nadzoru,

- ustalenia dotyczące koordynacji robót,

- procedury i instrukcje dotyczące realizacji robót,

- ustalenia dotyczące łączności na budowie,

- ustalenia dotyczące oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia

robót,

- ustalenia dotyczące ustalenia i oznakowania dróg transportu kołowego

i ruchu maszyn budowlanych,

- wskazania dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych,

- ustalenia dotyczące składowania i magazynowania materiałów

budowlanych,

- informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji : punkt pierwszej pomocy,

telefony alarmowe,

- UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby musza posiadać niezbędne

atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia

budowlane.

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i przekazać w użytkowanie.

Projektant:

mgr inż. arch. Dorota Kuczewska

nr 10/PD OKK/2011