PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowy ulicy Budzeń  na działkach nr ew. 1855;1698; 1697/3 w m. Garwolin

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 0+271 | 0,271 |
| ODWODNIENIE |
| 2.1 |  | KNR 02-18-0509-01-00 | Ułożenie drenu o średnicy 100 mm w otulinie z geowłókniny | m | km 0+000 ÷ 0+271 | 271 |
| 2.2 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0625-02-00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | Plan sytuacyjny | 3 |
| 2.3 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0511-03-00 | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 300 mm z włączeniem do ścianki czołowej przepustu poprzez wykonanie otworów | m | 3 x 2 m | 6 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 3.1 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 -0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze | m³ | zał. tabela robót ziemnych | 865 |
| 3.2 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 -0204-04-01 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) | m³ | zał. tabela robót ziemnych | 865 |
| OBRAMOWANIE JEZDNI |
| 4.1 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0401-04-00 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III-IV | m | km 0+000 ÷ 0+271 – 271 m x 2 + 5 m + 4,5 m+ 5,5 m | 557 |
| 4.2 | D.08.01,01 | KNR 02-31-0402-04-00 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i oporniki | m³ | 557 m x 0,06 m³/m | 32,37 |
| 4.3 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-03-00 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | km 0+000 ÷ 0+271 str . L – 271 m | 271 |
| 4.4 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-05-00 | Oporniki betonowe o wymiarach 12 x 25 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | km 0+000 ÷ 0+271 str. P – 271m + 5 m + 4,5 m | 280,5 |
| PODBUDOWA |
| 5.1 | D.04.02.02 | Analiza własna | Ułożenie geowłókniny 300 g/m² | m² | km 0+000÷ 0+194 – 194 m x 6,0 m = 1164 m² km 0+194 ÷ 0+196 – 2 m ( 6 m + 5,5 m ) : 2 = 11,5 m² km 0+196 ÷ 0+271 – 75 m x 5,5 m = 412,5 m² | 1576,5 |
| 5.2 | D.04.02.01 | KSNR 00-06-0104-04-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | km 0+000÷ 0+194 – 194 m x 6,0 m = 1164 m² km 0+194 ÷ 0+196 – 2 m ( 6 m + 5,5 m ) : 2 = 11,5 m² km 0+196 ÷ 0+271 – 75 m x 5,5 m = 412,5 m² | 1576,5 |
| 5.3 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-01-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | km 0+000÷ 0+194 – 194 m x 4,7 m = 911,8 m² km 0+194 ÷ 0+196 – 2 m (4,7 m + 4,2 m ) : 2 = 8,9 m² km 0+196 ÷ 0+271 – 75 m x 4,2 m = 315 m² | 1226,8 |
| 5.4 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | km 0+000÷ 0+194 – 194 m x 4,7 m = 911,8 m² km 0+194 ÷ 0+196 – 2 m (4,7 m + 4,2 m ) : 2 = 8,9 m² km 0+196 ÷ 0+271 – 75 m x 4,2 m = 315 m² | 1226,8 |
| 5.5 | D.04.06.01 | KNR 02-31-0109-01-00 | Podbudowy betonowe B-15 z dylatacją co 25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m² | km 0+000 ÷ 0+271 – 271 m 0,3 m | 81,3 |
| 5.6 | D.04.06.01 | KNR 02-31-0109-02-00 | Podbudowy betonowe B-15 z dylatacją co 25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm (Krotność 3,0 – 3 cm) | m² | km 0+000 ÷ 0+271 – 271 m 0,3 m | 81,3 |
| NAWIERZCHNIA |
| 6.1 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | km 0+000÷ 0+194 – 194 m x 4,7 m = 911,8 m² km 0+194 ÷ 0+196 – 2 m (4,7 m + 4,2 m ) : 2 = 8,9 m² km 0+196 ÷ 0+271 – 721 m x 4,2 m = 315 m² | 1235,7 |
| 6.2 | D.05.03.23.a | KNR 02-31-0511-02-00 | Ściek z kotki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej | m² | km 0+000 ÷ 0+265 – 265 m 0,3 m | 79,5 |
| ELEMENTY ULIC |
| 7.1 | D.08.03.01 | KNR 02-31-0402-03-00 | Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża | m³ | ( 0,15 m x 0,10 m _+ 0,07 m x 0,10 m ) x 218,5 m | 4,81 |
| 7.2 | D.08.03.01 | KNR 02-31-0407-05-00 | Obrzeż betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | km 0+000 ÷ 0+271 str. L – 271 m – 8 x 6 m ( zjazdy ) + 1 m + 0,5 m (zakończenia) | 224,5 |
| 7.3 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączająca w korycie chodnika, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( Krotność 1,5 – 15 cm ) | m² | km 0+000÷ 0+194 – 194 m x 1,1 m = 213,4 m² km 0+194 ÷ 0+196 – 2 m x (1,1 m + 0,5 m ) : 2 = 1,6 m² km 0+196 ÷ 0+271 – 75 m x 0,5 m = 37,5 m² | 260,5 |
| 7.4 | D.04.04.02 | KSNR 0006-0113-06-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm. | m² | km 0+000÷ 0+194 – 194 m x 1,1 m = 213,4 m² km 0+194 ÷ 0+196 – 2 m x (1,1 m + 0,5 m ) : 2 = 1,6 m² km 0+196 ÷ 0+265 – 69 m x 0,5 m = 37,5 m² | 260,5 |
| 7.5 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-01 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | km 0+000÷ 0+194 – 194 m x 1,1 m = 213,4 m² km 0+194 ÷ 0+196 – 2 m x (1,1 m + 0,5 m ) : 2 = 1,6 m² km 0+196 ÷ 0+271 – 75 m x 0,5 m = 37,5 m² + 8 m2 | 260,5 |
| 7.6 | D.02.03.01 | KSNR 0-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość o 1 km, w gruncie kat. III-IV, samochody samowyładowcze ( uzupełnienie brewki za chodnikiem gruntem kat. III) | m³ | km 0+000 ÷ 0+271 str. L i P – 271 m x 2 x 0,5 m x 0,3 m | 81,3 |

| ZJAZDY INDYWIDUALNE |
| --- |
| 8.1 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-0403-03-00 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa | m | str, L 9 x 6 m = 54 m + 8 m str. P – 6 x 6 m + 6 x 2 x 0,5 m = 42 m | 104 |
| 8.2 | D.04.02.01 | KSNR 0-06-0104-03-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | str. P – 6 x 0,5 m x 6 m | 24 |
| 8.3 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | str. P – 6 x 0,5 m x 6 m | 24 |
| 8.4 | D.05.03.23a | KNR 02-31-0511-03-00 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo - piaskowej | m² | str. P – 6 x 0,5 m x 6 m+ 6x1 | 24 |
| OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 9.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | Plan sytuacyjny | 17 |
| 9.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średniej wielkości, folia II generacji ) | szt | Plan sytuacyjny | 23 |
| 9.3 | D.07.05.01 | KSNR 00-06-0703-01-00 | Bariery ochronne stalowe H1 W-6 ( SP 09/2) | m | Str. L i P km 0+193 ÷ 0+205 | 24 |
| 9.4 | D.05.03.23.a | KNR 02-31-0511-03-01 | Przełożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej układanej na podsypce cementowo – piaskowej na kostkę brukowa betonowa kolorową gr. 8 cm ( 2 progi zwalniające o wym. 5 m x 4 m ) | m² | 2 x 5 m x 4 m | 40 |
| WZMOCNIENIE DNA I SKARP ROWU |
| 10.1 |  | Analiza własna | Przygotowanie podłoża skarp i dna rowu poprzez usunięcie warstwy humusu, usunięcie zakrzaczeń oraz wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłża | m² | km 0+200-istniejący ciek wodny:1,5x1,5+2x(3,4x1,5) | 12,45 |
| 10.2 |  | Analiza własna | Umocnienie dna rowu płytami betonowymi, na podbudowie betonowej | m² | km 0+200-istniejący ciek wodny:1,5x1,5 | 2,25 |
| 10.3 |  | Analiza własna | Ubezpieczenia skarp rowu płytami ażurowymi typu "EKO" wraz z zakołkowaniem, na podsypce betonowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni betonem. Wymiary elementów betonowych: 60x40x10 cm. Pierwsza warstwa płyt ułożona na ławie betonowej (B-7,5), | m² | km 0+200-istniejący ciek wodny:2x(3,4x1,5) | 10,2 |
| PRACE WYKOŃCZENIOWE |
| 11.1 |  | Analiza własna | Humusowanie wraz z obsiewem trawą pasa terenu wzdłuż jezdni i chodnika | m² | km 0+000 ÷ 0+271 – 271 m x 2 m x0,5 m | 271 |